Осторожно, охранная зона объекта электросетевого хозяйства!

Как известно, объекты энергетики относятся к разряду объектов повышенной опасности и поэтому соблюдать правила их использования нужно неукоснительно. Филиал ОАО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети (Алькеевские РЭС) обращает внимание граждан, руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, и призывает в целях недопущения аварийных отключений линий электропередач и возможных несчастных случаев с людьми соблюдать правила работы в охранных зонах воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий, а также трансформаторных подстанций (ТП).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных  Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба  и возникновения пожаров, в частности:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях электросетевых сооружений, открыть двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения в электрических сетях, разводить огонь;

- размещать свалки.

Кроме того, правилами определено, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия Чистопольских электрических сетей филиала ОАО "Сетевая компания", в ведении которого находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев и кустарников;

- проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранной хоне ВЛ);

- земляные работы на глубине более 0,3 м и планировку грунта с помощью землеройных машин (в охранных зонах КЛ).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до и свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрический сетей;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах ВЛ).

Охранные зоны для воздушных линий электропередач установлены в виде земельного участка и воздушного пространства непосредственно под проводами для:

- ВЛ-0,4кВ – от крайних проводов с каждой стороны 2 м;

- ВЛ-6-10кВ – от крайних проводов с каждой стороны 10 м;

- ВЛ 35кВ – от крайних проводов с каждой стороны 15 м;

- ВЛ 110 кВ – от крайних проводов с каждой стороны 20 м;

Охранные зоны для кабельных линий электропередач установлены в виде земельного участка для:

- КЛ-0,4/6/10кВ – от кабелей по обе стороны на расстоянии 1 м.

Организации и частные лица, намеревающиеся производить земляные работы, обязаны не позднее чем за 15 рабочих дней до начала выполнения работ письменно уведомить об этом соответствующий  участок электрических сетей (РЭС). К письму или заявлению прилагается проект прохождения трассы сооружаемой  коммуникации с привязкой к местности и его копия, которая остается у сетевой организации.

Просим уделить особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, поскольку обозначенные нарушения могут привести к несчастным случаям.

Кроме того, согласно кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ) лица, виновные в нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства…", привлекаются к административной ответственности:

Статья 9.7. "Повреждение электрических сетей":

"1. Повреждение электросетей напряжением до 1000В:

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Повреждение электросетей напряжением свыше 1000В:

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Ст. 9.8. "Нарушение правил охраны электросетей напряжением свыше 1000В, могущее вызвать  или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией:

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей".

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, ст. 215.2. "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения" – "лица, совершившие разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики…", привлекаются к уголовной ответственности.

По всем вопросам, связанным с организацией работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, а также при обнаружении оборванных и сильно провисших проводов, сбитых опор и других неисправностей, немедленно обращайтесь  в Алькеевский РЭС по адресу: Баз. Матаки, ул. Дорожная, 3.

Телефоны: 2-01-05; 20227; 20049.