Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Староалпаровского сельского поселения в системе расселения Алькеевского муниципального района	8

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1	Характеристика земельного фонда	9

2.2.2	Демографический потенциал	10

2.2.3	Производственные территории	11

2.2.4	Агропромышленный комплекс	11

2.2.5	Лесной комплекс	12

2.2.6	Жилищный фонд	13

2.2.7	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	13

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	16

2.4.	Историко-культурное наследие	16

2.5.	Природные условия и ресурсы	17

2.5.1	Рельеф и геоморфология	18

2.5.2	Геологические условия	18

2.5.3	Тектоника и сейсмичность	18

2.5.4	Полезные ископаемые	19

2.5.5	Гидрогеологические условия	19

2.5.6	Поверхностные воды	19

2.5.7	Климатическая характеристика	21

2.5.8	Инженерно-геологическая оценка территории	24

2.5.9	Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	25

2.6.	Состояние окружающей среды	27

2.6.1	Состояние атмосферного воздуха	27

2.6.2	Состояние водных ресурсов	28

2.6.3	Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	29

2.6.4	Отходы производства и потребления, биологические отходы	29

2.6.5	Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы	32

2.6.6	Состояние зеленых насаждений	33

2.6.7	Особо охраняемые природные территории	33

2.6.8	Комплексная оценка территории	34

2.6.9	Медико-демографические показатели здоровья населения	34

2.7.	Зоны с особыми условиями использования территории	35

2.7.1	Санитарно-защитные зоны	35

2.7.2	Водоохранные зоны	40

2.7.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	42

2.7.4	Леса	43

2.7.5	Особо охраняемые природные территории	45

2.7.6	Зоны природных ограничений	45

2.7.7	Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	47

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	50

3.1.	Прогноз численности населения	50

3.2.	Экономическое развитие	51

3.2.1	Развитие промышленного производства	51

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	51

3.2.3	Развитие лесного комплекса	53

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	53

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	55

3.5.	Развитие туристско-рекреационной системы. Организация отдыха местного населения	58

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Староалпаровского сельского поселения	64

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Староалпаровского сельского поселения	66

3.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	69

3.8.1	Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	69

3.8.2	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	72

3.8.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	73

3.8.4	Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	74

3.8.5	Мероприятия по развитию системы обращения с отходами	74

3.8.6	Мероприятия по защите от физических факторов	75

3.8.7	Формирование системы природно-экологического каркаса	76

3.8.8	Мероприятия по защите животного мира	76

3.8.9	Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	77

3.8.10	Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	77

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	79

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	81

ПРИЛОЖЕНИЕ	84

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Староалпаровского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Староалпаровского сельского поселения является исполнительный комитет Староалпаровского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Староалпаровского сельского поселения Алькеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Староалпаровского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Староалпаровского сельского поселения Алькеевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Алькеевского муниципального района и Староалпаровского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Староалпаровского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Староалпаровского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Староалпаровского сельского поселения в системе расселения Алькеевского муниципального района

Староалпаровское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 10-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от 9 октября 2008 г.).

В состав Староалпаровского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Старое Алпарово (административный центр), деревни Татарское Муллино и Новое Алпарово.

Поселение расположено в южной части Республики Татарстан, в северо-восточной части Алькеевского муниципального района. Староалпаровское сельское поселение граничит на юге и юго-западе со Старокамкинским сельским поселением, на западе и северо-западе с Новоургагарским и Старочелнинским сельскими поселениями, на севере и востоке с Алексеевским и Нурлатским муниципальными районами Республики Татарстан.

Общая площадь Староалпаровского сельского поселения составляет 6946,0 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 314,47 га, из них: c.Старое Алпарово – 181,46 га, с.Новое Алпарово – 71,83 га, с. Татарское Муллино – 61,18 га.

По территории поселения протекают реки Малый Черемшан, Маляша и Эреме, которые используются местным населением в рекреационных целях. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи, библиотека, сельскохозяйственное предприятие ОАО «Красный Восток Агро».

Транспортная связь Староалпаровского сельского поселения с другими районами РТ, и регионами РФ в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Основной транспортной осью Староалпаровского сельского поселения является межрайонная автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Базарные Матаки - Мамыково», проходящая с северо-запада на юго-восток через административный центр поселения с. Старое Алпарово. Второстепенной транспортной осью является автодорога, соединяющая населенные пункты поселения между собой  - местная автодорога «Базарные Матаки - Мамыково» - Старое Алпарово – Татарское Муллино.

Роль в системе расселения

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Алькеевский муниципальный район входит в группу районов с  низким показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является речная сеть (реки Малый Черемшан, Эреме), по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

Вторым системообразующим фактором является автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Базарные Матаки.

На начало 2011г. средняя плотность Староалпаровского сельского поселения составила  7,9 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района Староалпаровское сельское поселение входит в группу районов с показателем  плотности населения ниже среднего уровня.

На территории Староалпаровского сельского поселения население, с общей численностью 549 человек, проживает на территории трех населенных пунктов.

Система расселения Староалпаровского сельского поселения имеет двухранговый характер. Первый ранг занимает центр поселения с.Старое Алпарово с общей численностью населения 304 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, предприятия торговли. Второй ранг занимают остальные населенные пункты.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Староалпаровского сельского поселения составляет 6946,0 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 738,3  га, что составляет около 10,6% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Староалпаровского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Староалпаровского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Староалпаровского сельского поселения ориентировочно 738,3 га общей площади земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Староалпаровского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Общая численность постоянного населения Староалпаровского сельского поселения составляет 549 человек.

Таблица 2.2.1

Численность населения Староалпаровского сельского поселения

| Наименование | Постоянное население |
| --- | --- |
|  | человек | % |
| Староалпаровское сельское поселение – всего, в том числе: | 549 | 100 |
| с.Старое Алпарово | 304 | 55,4 |
| д.Новое Алпарово | 148 | 27 |
| ж.Татарское Муллино | 97 | 17,6 |

Бόльшая часть населения Староалпаровского сельского поселения проживает в административном центре с.Старое Алпарово.

В Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. В итоге Староалпаровское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень низким демографическим потенциалом.

### Производственные территории

На территории Староалпаровского сельского поселения производственные территории представлены пекарней и швейной фабрикой в с.Старое Алпарово. Информация по численности работающих и объемам производства отсутствует.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены:

-  склады горюче-смазочных материалов;

-  промышленные склады.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Староалпаровского сельского поселения молочно-мясное скотоводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных. Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Имеются мелиорируемые земли.

На территории Староалпаровского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ОАО «Красный Восток Агро».

В его распоряжении» находятся следующие объекты АПК:

-ферма КРС на 1100 голов в с.Старое Алпарово;

- машинно-тракторные мастерские мощностью 50 и 25 единиц техники в с.Старое Алпарово;

- сенохранилище в с.Старое Алпарово;

- зерноток мощностью 1000 тонн хранения в с.Старое Алпарово;

- летний лагерь для скота.

Кроме этого, на территории поселения имеются недействующие фермы КРС.

Информация о состоянии агропромышленного комплекса  на исходный год (2010-2011гг.) разработки генерального плана Староалпаровского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. К сожалению, информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Староалпаровского сельского поселения занимает площадь 738,3 га, что составляет 10,6% от всей площади сельского поселения.

На территории Староалпаровского сельского поселения расположены леса ГБУ “Алькеевское лесничество” Базарно-Матакского участкового лесничества.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

На территории Староалпаровского сельского поселения располагаются как защитные (337,4 га), так и эксплуатационные леса (400,9 га).

Защитные леса в границах поселения представлены лесами, расположенными в лесостепных зонах (311,7 га) и противоэрозионными лесами (25,7 га).

Целевое назначение лесов, расположенных в лесостепной зоне – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Противоэрозионные леса выделены на вершинах водоразделов с целью предотвращения смыва почв и образования новых оврагов.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Лесопромышленный комплекс

На территории Староалпаровского сельского поселения зарегистрированные деревообрабатывающие предприятия отсутствуют.

### Жилищный фонд

На 01.01.2011 объем жилищного фонда Староалпаровского сельского поселения составил 9,59 тыс.кв.м общей площади.

В настоящее время жилой фонд Староалпаровского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 2.2.2

Характеристика существующего жилого фонда 
Староалпаровского  сельского поселения (на начало 2011 года)

| Сельское поселение | Жилой фонд, тыс.кв.м | Обеспеченность, кв.м./чел. |
| --- | --- | --- |
| Староалпаровское СП, в т.ч. | 9,59 | 17,5 |
| с.Старое Алпарово | 3,99 | 13,1 |
| д.Новое Алпарово | 2,73 | 18,4 |
| д.Татарское Муллино | 2,87 | 29,6 |

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Староалпаровском сельском поселении в с.Старое Алпарово имеется детский сад «Заря» проектной вместимостью 15 мест, расположенный в здании школы. Численность детей, посещающих детские дошкольное учреждение, составляет 11 человек. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 882% от нормативной потребности. Детский сад в с.Старое Алпарово находится в ветхом состоянии.

В настоящее время в Староалпаровском сельском поселении функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью 460 учащихся в с. Старое Алпарово. Численность учащихся составляет 56 человек.

Радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

В школу осуществляется подвоз детей из д.Татарское Муллино (10 человек) и д.Старое Камкино (11 человек). Здание школы находится в ветхом состоянии.

Обеспеченность общеобразовательными школами в поселении составляет 911%.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактический учреждении в районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в с.Базарные Матаки, участковой больницей в с.Юхмачи, врачебными амбулаториями в с.Новые Салманы, с.Чувашский Брод и с.Сиктерме-Хузангаево, фельдшерско-акушерскими пунктами.

Обеспеченность жителей Алькеевского муниципального района больничными учреждениями составляет 46%.

Для оказания неотложной помощи населению района в с.Базарные Матаки функционирует станция скорой медицинской помощи (13 специализированных автомобилей), размещенная в Центральной районной больнице.

Обеспеченность жителей Алькеевского муниципального района станциями скорой медицинской помощи составляет 650% от норматовного уровня.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Староалпаровском сельском поселении функционирует фельдшерско-акушерский пункт мощностью 16 посещений в смену в с.Старое Алпарово (нормальное состояние здания).

Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 161% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Староалпаровском сельском поселении в с.Старое Алпарово функционирует СДК вместимостью 200 мест (ветхий), в  д.Татарское Муллино вместимостью 159 мест (нормальное состояние здания).

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 500 до 1000 человек должна соответствовать нормативу 150 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 239% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

В настоящее время в с.Старое Алпарово в здании дома культуры функционирует библиотека мощностью 9,8 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 223 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Староалпаровском сельском поселении при начальной общеобразовательной школе в с.Старое Алпарово имеется спортивный зал общей площадью 162 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет 84,3% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Староалпаровском сельском поселении при общеобразовательной школе в с. Старое Алпарово имеется баскетбольная площадка площадью 288 кв.м. и волейбольная площадка площадью 162 кв.м. Обеспеченность данными спортивными сооружениями составляет 42% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Староалпаровского сельского поселения составляет 128 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 78% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Староалпаровском сельском поселении население обслуживается в ОПС с.Старое Алпарово (нормальное состояние здания).

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Староалпаровском сельском поселении отсутствуют.

В Староалпаровском сельском поселении имеется три действующих кладбища общей площадью 9,8 га:

- в с.Старое Алпарово мусульманское кладбище площадью 6,3 га, заполненностью 60%;

- в д.Новое Алпарово мусульманское кладбище площадью 1,8 га, заполненностью 60%.

- в д.Татарское Муллино мусульманское кладбище площадью 1,7 га, заполненностью 60%.

Свободные территории кладбищ составляют 3,92 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 2975% от нормативной потребности населения.

Полиция

В с.Старое Алпарово имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек). Здание находится в ветхом состоянии.

Потребность существующего населения Староалпаровского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

По территории поселения протекают реки Малый Черемшан, Маляша и Эреме, которые используются местным населением в рекреационных целях.

Рекреационные ресурсы Нижнеалькеевского сельского поселения представлены также площадями защитных лесов, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

## Историко-культурное наследие

Для оценки историко-культурного потенциала территории Алькеевского муниципального района необходим анализ градостроительной практики всех периодов исторического развития. Государственность на территории РТ появляется вместе с появлением городов в домонгольский период. Можно выделить следующие этапы градостроительного освоения на данной территории:

  - Этап догородской (с древнейших времен до начала X в.)

  - Этап булгаро-татарский (Волжская Булгария, Улус Джучи, Казанское ханство и Ногайская Орда): X в. –1552 гг.

  - Этап раннерусский. 1552-1781 гг.

  - Этап в составе Спасского уезда Казанского наместничества и Казанской губернии. 1781-1861 гг. (до земельной реформы)

  - Этап капиталистический дореволюционный. 1861-1920 гг. (до создания ТАССР и учреждения Спасского кантона)

  - Этап советский. 1920-1990 гг.

На сегодняшний день на территории Староалпаровского поселения имеются выявленные памятники археологии:

- Новоалпаровское поселение -  деревня Новое Алпарово, правый берег реки Малый Черемшан. Расположено в 0,55—0,6 км к северо-западу от южного конца деревни на краю надлуговой терассы. ТАЭ в 1965 г. Выявлено поселение площадью 14000 кв.м.;

- Новоалпаровское селище I - деревня Новое Алпарово, левый берег реки Малый Черемшан. Расположено в 0,3 км к востоку от деревни. ТАЭ в 1964 г. на восточном берегу пойменного озера выявлено поселение со срубной и булгарской керамикой, распространенной на площади 10 000 кв.м.

- Новоалпаровское селище II -  деревня Новое Алпарово, 0,4 км к востоку-юго-востоку от деревни на правом берегу суходола ТАЭ в 1964 г. выявлено селище площадью 10 000 кв.м.

- Староалпаровское поселение - Старое  Алпарово, село, левый берег р.Малый Черемшан. Расположено в 3 км к югу от села на мысу надлуговой террасы. Среди подъемного материала лепная керамика срубного облика, обломок глиняного пряслица, кости животных.

- Староалпаровское селище I - Старое  Алпарово, село. 0,6—1 км к югу от села

- Староалпаровское селище II - Старое  Алпарово, село. 1,3—1,5 км к югу от села.

Кроме этого, в Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района представлен список выявленных объектов с признаками объектов культурного наследия, такие как:

- Новоалпаровское  местонахождение I - Новое Алпарово, деревня. На месте Новоалпаровского  поселения

- Новоалпаровское  местонахождение II - Новое Алпарово, деревня. 0,6—0,7 км к северо-востоку от деревни

- Новоалпаровское  местонахождение III - Новое Алпарово, деревня. 0,4 км к северо-западу от деревни

- Староалпаровское местонахождение I - Старое Алпарово, село. 1,2 км к юго-востоку от села

- Староалпаровское местонахождение II - Старое  Алпарово, село 2,5 км к югу от села;

- Староалпаровское местонахождение III - Старое Алпарово, село. 1,2 км к югу от села.

Изменение экономической ситуации, появление на строительном рынке огромного числа частных инвесторов привело к значительному увеличению хозяйственной активности, масштабному новому строительству. Отсутствие утвержденной в установленном порядке документации, регламентирующей либо запрещающей проведение строительных, хозяйственных, землеустроительных, иных работ на территории памятника привело к тому, что осуществляемые при этих работах изменения, как на самих памятниках, так и на территориях, связанных с ними исторически и функционально, не всегда могут квалифицироваться как нарушения законодательства об объектах культурного наследия, в связи с чем предотвращение ущерба объектам культурного наследия при производстве различного рода работ становится проблематичным.

Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием трех факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате хозяйственной деятельности (антропогенное) и грабительские раскопки памятников. Субъектами хозяйственной деятельности выступают: государственные предприятия, акционерные общества и частные предприятия, физические лица.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Староалпаровского сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе. Рельеф представляет собой эрозионно-денудационную равнинную поверхность. Территория поселения представлена, в основном, склоновыми типами местности и поймой. Приводораздельные и водораздельные типы местности встречаются лишь в северо-западной части поселения, где наблюдаются максимальные отметки рассматриваемой территории – 176,9 м. Минимальные высоты приурочены к урезу р. Малый Черемшан и составляют 80,7 м.

Достаточно сильные перепады высот и деятельность водотоков являются одними из основных причин образования на территории поселения сложных эрозионных форм. Эрозионные формы, осложняющие рельеф, представлены балками и оврагами.

### Геологические условия

В структурном отношении территория Староалпаровского сельского поселения лежит в зоне глубокого погружения пермских отложений, получивших название Мелекесская депрессия, образование которой датируется четвертичным временем. Депрессия заполнена верхнеплиоценовыми осадками, в результате чего современный рельеф не отражает структурных особенностей территории.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим отложения татарского яруса, состоящего из нижнего и верхнего подъярусов.

Неогеновые отложения на территории представлены только верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое площадное распространение. Плиоценовые отложения представлены аллювиальным, аллювиально-озерным и озерно-болотным материалом, состоящим из алеврито-глинистых пород темно-серой и серой окраски. Имеются также пески и серые песчаники.

Четвертичные образования развиты повсеместно и представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда.

### Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношения исследуемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой расположена структура I порядка – Мелекесская  впадина.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий рассматриваемая территория относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

### Полезные ископаемые

На территории сельского поселения полезные ископаемые представлены месторождениями торфа. Месторождения торфа приурочены к поймам рек. В настоящее время они относятся к нераспределенному фонду недр и их разработка не ведется.

Территория сельского поселения также расположена в пределах нескольких лицензионных участков нефтедобычи:

- Юхмачинский участок (№1). Относится к нераспределенному фонду недр.

- Трудолюбовский участок (№1). Лицензия сроком от 30.04.2006 г. до 01.06.2031 г. выдана ЗАО «Селенгушнефть» с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти.

В настоящее время нефтедобыча на территории поселения не ведется.

### Гидрогеологические условия

Территория Староалпаровского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям залегания подземных вод в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху вниз):

- водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV);

- водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс (N23);

- слабоводоносный (локально-водоносный) татарский карбонатно-терригенный комплекс (Р2tat);

- слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz2);

- слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz1);

- водоупорный (локально-водоносный) сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (Р1s).

### Поверхностные воды

Поверхностные воды Староалпаровского сельского поселения Алькеевского муниципального района представлены реками Малый Черемшан, Эреме, Маляша, их притоками, озерами и заболоченными территориями.

Малый Черемшан – правый приток р. Большой Черемшан. Длина реки составляет 188,1 км (в пределах Республики Татарстан – 159,2 км). Площадь водосбора - 3,2 тыс. км2. Широкая, двусторонняя, затапливаемая в многоводные годы пойма реки, в устьевой части заболоченная, пересечена ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло реки извилистое, неразветвленное, с крутыми берегами и глубинами от 0,2 – 0,8 до 2 – 4 м (на плессах). Строение территории таково, что при большом количестве притоков (29) густота речной сети составляет лишь 0,29 км/км2.

Река маловодна, зарегулирована (15 прудов суммарным объемом 9,5 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (90%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью, изучается на водомерном посту у с. Абалдуевка (с 1940 г.).

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 82 мм, 74 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 28 дней. Максимальный расход (702 м3/сек) отмечался у с. Абалдуевка в 1979 г. Межень низкая (0,86 м3/сек в устье и 0,27 м3/с у с. Абалдуевка). Модуль подземного питания составляет 0,5-3,0 л/сек*км2. В отдельные годы в верховье река пересыхает, ниже разбивается на ряд плессов и перекатов. Для зимнего периода характерен продолжительный (143 дня) устойчивый ледостав (толщина льда до 55 см).

Вода гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, умеренно жесткая (3,0-6,0 мг-экв/л) весной и очень жесткая (9,0-12,0 мг-экв/л) в межень, малой минерализации в половодье (100-200 мг/л) и повышенной (500-700 мг/л) в межень, со средней мутностью 670 г/см3.

Из гидробионтов известны 10 видов коловраток, 17 - ветвистоусых и 9 - веслоногих ракообразных. 3 вида отнесены к категории редких. Самоочищение активное (Государственный реестр…, 2007).

Наиболее крупный приток р. Малый Черемшан на территории поселения – это реки Эреме, Маляша.

Для рек, дренирующих территорию сельского поселения, характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания эти реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое народнохозяйственное и эстетическое значение для сельского поселения имеют озера. На территории поселения расположены 11 озер, площадь зеркала которых составляет 10,8 га. В последние годы наблюдается рост естественных процессов зарастания и заболачивания озер, что усугубляется интенсивным сельскохозяйственным использованием территории, несоблюдением режимов водоохранных зон.

Для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в поселении сооружено 4 прудов, площадью 32,7 га. В связи с тем, что пруды в настоящее время не используются для орошения, им не уделяется должного внимания.

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории сельского поселения болота расположены в пойменной части р. Малый Черемшан и представлены значительными территориями (70,9 га).

### Климатическая характеристика

Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Годовая суммарная радиация составляет 3700-3800 рад.

В таблице 2.5.1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Таблица 2.5.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Зимой в районе преобладают умеренные морозы (средняя температуря января составляет -11,80С). Сильные морозы бывают редко. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода – -17,40С.

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) составляет 25,90С.

Безморозный период продолжается 115-125 дней, с температурой выше +10( - около 140 дней. Сумма положительных температур в вегетационный период достигает 22700С.

Годовое количество атмосферных осадков в среднем составляет 516,7 мм (таблица 2.5.2).

Таблица 2.5.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

Минимальное количество осадков составляет 307 мм, максимальное – 718 мм. В таблице 2.5.3 приведены данные по числу дней с осадками более 1,0 мм.

Таблица 2.5.3

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 99 |

По степени обеспеченности вегетативного периода влагой территория относится к районам недостаточного увлажнения. В зимнее время выпадают осадки малой интенсивности, летом часты сильные непродолжительные ливни. Устойчивый снежный покров лежит в течение 150 дней. Высота снежного покрова достигает 26-40 см, а запасы влаги в нем определяются 92-107 мм.

В годовом цикле ветров преобладают южные и юго-западные ветры, доля которых составляет 40% (таблица 2.5.4, рис. 1).

Таблица 2.5.4

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Направления ветров |
| --- |
| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Рис. 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11 %.

Средняя годовая скорость ветра ровна 3,7 м/с (таблица 5). Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре, а наименьшие скорости приходятся на июль и август. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 9 м/с.

Таблица 2.5.5

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория поселения, как и всего Алькеевского муниципального района, относится к районам земного шара, где грозы наблюдаются только летом, и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Более высокая повторяемость числа дней с грозами наблюдается в июле. Продолжительность гроз невелика, средняя за месяц продолжительность гроз наибольшая в июле. В остальные месяцы продолжительность гроз значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность гроз приходится на время от 12 до 24 часов.

Туманы. На рассматриваемой территории среднее годовое число с туманами равно 30. Основная часть туманов приходится на холодное время года (Таблица 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

Средняя за год продолжительность одного тумана 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

По материалам Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории является низким, его значения изменяются в пределах от 1,8 до 2,4.

В соответствии с данными ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

- повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 46%;

- мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,32 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 22%;

- продолжительность туманов – 96 часов.

### Инженерно-геологическая оценка территории

По инженерно-геологическим условиям основная часть территории сельского поселения характеризуется условно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Территории, не благоприятные для строительства, приурочены к речным долинам.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на территории сельского поселения встречаются эрозионные, склоновые, карстово-суффозионные процессы, подтопление, затопление, также получили распространение органоминеральные и органические грунты.

Органоминеральные и органические грунты связаны с биогенными (болотными) отложениями. Проявления относятся, преимущественно, к низинному типу и представлены линзо- и пластообразными телами различной протяженности и небольшой мощности (в основном, 1–3 м). Данные грунты получили развитие в пойме и нижних террасах р. Малый Черемшан.

Карстово-суффозионные процессы. Рассматриваемая территория расположена в пределах Закамского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Подавляющее большинство поверхностных проявлений в районе относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами и проседаниями рыхлого покрова над подземными полостями, путем постепенного перемещения пустоты к дневной поверхности. Карстовые воронки на территории поселения широко распространены в южной части, в основном, они заполнены озерами или болотами. Восточная и южная части поселения расположены в зоне распространения суффозионных процессов.

Склоновые процессы. К наиболее распространенным опасным склоновым процессам относятся оползни, обвалы, осыпи, представляющие собой смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса и различных воздействий.

На территории поселения склоновые процессы приурочены к долинам правых притоков р. Малый Черемшан. Их развитие обусловлено тем, что неогеновые и верхнепермские глины, способствующие оползанию, часто перекрыты мощными отложениями четвертичных песчаных и супесчаных пород, хорошо фильтрующих воду.

Пологосклонный слаборасчлененный рельеф оказывает тормозящее действие на развитие оползневых процессов. Только в тех случаях, когда достаточно близко к поверхности залегают глины и значительно расчленен рельеф, наблюдаются оползни.

Эрозия. На территории сельского поселения получили большое распространение эрозионные процессы. Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, является почвенная эрозия – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – в основном, приурочена к речной сети.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, который, согласно гидрогеологической схеме, испытывает существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10 – 15 м.

Затопление. По данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан затоплению в паводковый период подвержены территории н.п. Старое Алпарово, Новое Алпарово (таблица 2.5.7).

Таблица 2.5.7

Населенные пункты, попадающие в зоны затопления (подтопления) в паводковый период

| Водный объект | Населенный пункт | Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см | Количество пострадавшего населения, чел. | Жилые здания в зоне затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый Черемшан | Восточная часть н.п. Старое Алпарово | 85 | 73 | 31 |
| Малый Черемшан | Южная часть н.п. Новое Алпарово | 82 | 17 | 6 |

### Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория Староалпаровского сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной подзоны, Малочеремшанского ландшафтного района, который характеризуется низменными с Приволжскими липово-дубовыми лесами и закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на темно-серых лесных, оподзоленных черноземах и серых лесных почвах

В таблице 2.5.8 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Таблица 2.5.8

Средние значения характеристик ландшафтного района

| Характеристики | Малочеремшанский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 84 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 132 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2281 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 33 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 9,0 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3844 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 615 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,081 |
| Заселенность (км2) | 14,1 |
| Средний уклон (мин) | 44 |
| Содержание гумуса | 5,5 |

На территории сельского поселения обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, приуроченные к поймам и долинно-террасовому комплексу рек.

- сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

- рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвы. На территории сельского поселения получили развитие черноземные и аллювиальные почвы.

Черноземы распространены на территории поселения распространены практически повсеместно и представлены выщелоченным (в центральной и юго-восточной части) и оподзоленными подтипами (в северной и западной части поселения).

Кроме перечисленных зональных почв, на территории сельского поселения получили развитие такие интразональные почвы, как аллювиальные. Они  приурочены к пойменной части р. Малый Черемшан.

Для почвообразующих пород характерен глинистый, тяжелосуглинистый механический состав.

Растительность. Рассматриваемая территория расположена в лесостепной зоне, однако природный ландшафт в настоящее время значительно окультурен. Коренная растительность лесов в настоящее время на больших площадях заменена сельскохозяйственными культурами и вторичными мелколиственными лесами.

Крупные лесные массивы сохранились в северной, северо-западной частях поселения. Породный состав леса представлен липой, дубом и осиной. Подлесок представлен ракитником, дикой вишней, лещиной, бересклетом, жимолостью и др.

Склоны оврагов и балок, а также другие не пригодные для распашки территории заняты луговой растительностью, среди которых можно отметить следующие виды: костер безостый, корей ползучий, подкомарник, конский щавель, осока острая и другие.

Животный мир рассматриваемой территории отличается большим разнообразием. Богаче других здесь представлены птицы, земноводные и млекопитающие. Типично и разнообразие жизненных форм. Встречаются серая жаба, травяная, прудовая лягушка, обыкновенная гадюка, глухарь, рябчик, медведь, веретеница, медянка, черный дрозд, иволга, бобр, серая куропатка. Значительна доля водных и околоводных животных. Основные виды рыб, обитающих в водных объектах, - лещ, судак, налим, жерех и др. Кроме этого, велико значение и почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв.

## Состояние окружающей среды

### Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Староалпаровского сельского поселения являются предприятия АПК (фермы КРС, МТМ, загоны для скота, летний лагерь скота, сенохранилища ОАО «Красный Восток Агро», зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт»), пекарня, швейная фабрика, объекты специального назначения, автомобильный транспорт.

Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Нужно заметить, что в санитарно-защитных зонах данных ферм оказываются жилые территории населенного пункта Старое Алпарово.

На территории поселения расположены 4 свалки ТБО, которые являются источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углерода, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Также на свалках ТБО возможны случаи пожаров, при которых в атмосферный воздух выделяются диоксины. В санитарно-защитной зоне свалок размещена жилая застройка населенных пунктов поселения.

Также на территорию жилой застройки населенных пунктов поселения негативное влияние оказывает пекарня и швейная фабрика, расположенные на территории населенных пунктов.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги и МТП ОАО «Красный Восток Агро», в санитарно-защитной зоне которых расположены жилые территории населенных пунктов поселения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги «Базарные Матаки - Мамыково - Карамалы - Старое Ямкино», «Базарные Матаки - Мамыково - Старое Алпарово - Татарское Мулино», «Базарные Матаки – Мамыково». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Положительным является тот факт, что в санитарных разрывах перечисленных дорог не размещены жилые территории населенных пунктов сельского поселения.

### Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Староалпаровского сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется эксплуатацией водозаборных скважин в каждом населенном пункте.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены. Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние водных ресурсов

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются сточные воды, образующиеся от населения, объекты АПК, свалки ТБО.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, свалок ТБО.

### Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Базарные Матаки - Мамыково - Карамалы - Старое Ямкино», «Базарные Матаки - Мамыково - Старое Алпарово - Татарское Мулино», «Базарные Матаки – Мамыково».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

### Отходы производства и потребления, биологические отходы

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды сельского поселения  является самым визуально заметным (мусор, ТБО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Староалпаровском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и др. видов отходов.

Промышленные отходы. Основными источниками образования промышленных отходов на территории сельского поселения является МТМ ОАО «Красный Восток Агро». В основном, образуются отходы 4-го класса опасности – смет с территории, отходы полимерных материалов, воздушные фильтры, лом черных цветных металлов, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины, которые не требуют специальных условий утилизации.

Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отходов являются личные хозяйства и животноводческие фермы. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно складируется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм КРС буртуются вблизи ферм. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Бытовые отходы. Местами складирования бытовых отходов на территории сельского поселения являются 4 свалки ТБО, расположенные вблизи населенных пунктов поселения. Перечисленные свалки не обеспечивают безопасное хранение отходов, в их санитарно-защитных зонах расположены жилые территории населенных пунктов сельского поселения

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

На территории Староалпаровского сельского поселения расположены биотермическая яма и сибиреязвенный скотомогильник. В санитарно-защитной зоне биотермических ям распложены жилые территории населенных пунктов Старое Алпарово, Татарское Муллино, сельскохозяйственные территории. В основном, санитарно-защитные зоны биотермических ям заняты сельскохозяйственными и лесными угодьями.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории сельского поселения расположено 3 кладбища, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне кладбищ оказывается жилые территории.

### Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Староалпаровского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к территории метеостанции Чулпаново путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности.

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы составляют 9 м мкР/ч, что соответствует естественным значениям.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена, система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с этим причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются линии связи, линии электропередач.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения сельского поселения вносит автомобильный транспорт. Часть жилой территории населенных пунктов Новое Алпарово, Старое Алпарово расположены в санитарном разрыве автомобильных дорог.

### Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов водных объектов, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

### Особо охраняемые природные территории

В связи с тем, что в настоящее время воздействие человека на окружающую среду неизбежно, главной задачей является его ограничение и оптимизация. Для количественной оценки антропогенных нарушений необходимы точки отсчета. Такими эталонами могут служить показатели состояния заповедных экосистем.

На территории сельского поселения к особо охраняемым природным территориям относится памятник природы регионального значения река Малый Черемшан (таблица 2.5.9).

Таблица 2.5.9

Характеристика особо охраняемых природных территорий

| Название | Статус | Дата утверждения | Местоположение | Контролирующий государственный орган исполнительной власти | Меры охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Малый Черемшан | Памятник природы регионального значения | Постановление СМ ТАССР от 10 января 1978 г. № 25 Постановление КМ РТ от 29 декабря 2005 г. № 644 | Чистопольский, Новошешминский Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский муниципальные районы РТ, Ульяновская область. Исток в урочище Покровка Новошешминского муниципального района, устье в Ульяновской области | Волжско-Камское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ | Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон с установленном законом порядке |

Характеристика р. Малый Черемшан представлена в разделе 2.5.

### Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района на большей части территории сельского поселения сложились условно-благоприятные условия для градостроительства и сельского хозяйства и благоприятные условия для рекреации.

### Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

В сельском поселении, как и по всему Алькеевскому муниципальному району, среди групп населения преобладают заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы. Среди детского населения в последние годы наблюдался рост числа заболеваний органов дыхания, кожи и органов пищеварения  и др.

Среди подростков также на первом месте стоят заболевания органов дыхания, пищеварения, симптомы, признаки  и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Староалпаровского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- леса;

- зоны природных ограничений;

- мелиорируемые территории.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Староалпаровского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Староалпаровского сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Свалки ТБО | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Пекарня (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Швейная Фабрика (н.п. Старое Алпарово) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Сенохранилище «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Сенохранилище «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Загон для скота (н.п. Старое Алпарово) ОАО «Красный Восток Агро» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Летний лагерь для скота (н.п. Новое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| а/д III категории | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| а/д IV категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Режим использования территорий санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 09.09.2010 г.) |

Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Староалпаровского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составили 50 м для дорог 4 категории и 100 м для дорог 3 категории.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.7.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Магистральные трубопроводы. По территории поселения проходит несколько веток магистральных трубопроводов. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил (таблица 2.7.3).

Таблица 2.7.3

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |
|  |  | возводить любые постройки и сооружения, |  |
|  |  | высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; |  |
|  |  | сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, |  |
|  |  | устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, |  |
|  |  | размещать сады и огороды; |  |
|  |  | производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; |  |
|  |  | производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; |  |
|  |  | производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). |  |

### Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Малый Черемшан составляет 200 м, других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса р. Малый Черемшан, прудов и озер равна 20 м, а остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.7.4.

Таблица 2.7.4

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 14).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Таблица 2.7.5

Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  |  | посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |  |
|  |  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  |  | В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: |  |
|  |  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора); |  |
|  |  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  |  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  |  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  |  | рубка леса главного пользования |  |
|  |  | В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |

### Леса

Леса, расположенные на территории Староалпаровского сельского поселения, относятся к категории защитных лесов (ценные леса – леса, расположенные в лесостепной зоне) лесов. Эти леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Также на территории поселения расположены эксплуатационные леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 2.7.6.

Таблица 2.7.6

Регламенты использования лесов, относящихся к лесному фонду

| № | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1.2. | Ценные леса | В ценных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| 2. Эксплуатационные леса |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  |  | заготовка древесины; |  |
|  |  | заготовка живицы; |  |
|  |  | заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; |  |
|  |  | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; |  |
|  |  | ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; |  |
|  |  | ведение сельского хозяйства; |  |
|  |  | осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; |  |
|  |  | осуществление рекреационной деятельности; |  |
|  |  | создание лесных плантаций и их эксплуатация; |  |
|  |  | выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; |  |
|  |  | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; |  |
|  |  | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; |  |
|  |  | строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; |  |
|  |  | переработка древесины и иных лесных ресурсов; |  |
|  |  | осуществление религиозной деятельности; |  |
|  |  | использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. |  |

### Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республики Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. В поселении к ним относятся памятник природы регионального значения река Малый Черемшан (таблица 2.7.7).

Таблица 2.7.7

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
|  |  | Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. |  |
| 2 | Водоохранная зона | См. таблицу 2.7.4 | Водный кодекс РФ |

### Зоны природных ограничений

Опасными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории поселения, являются:

- органоминеральные грунты

- карстово-суффозионные процессы

- склоновые процессы

- эрозия

- подтопление

- затопление

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (Таблица 17).

Регламенты использования территорий развития опасных геологических процессов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны подтопления и затопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления и затопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
|  |  | Запрещается: |  |
|  |  | нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; |  |
|  |  | выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; |  |
|  |  | подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; |  |
|  |  | деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; |  |
|  |  | загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. |  |
| 2 | Зоны суффозионно-карстовых процессов | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  |  | Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. |  |
| 3 | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений. |  |
|  |  | необходим постоянный надзор природоохранных служб за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. |  |
| 4 | Зоны оползневых процессов | При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; искусственное понижение уровня подземных вод; агролесомелиорация; закрепление грунтов (в том числе армированием); устройство удерживающих сооружений; прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.). |  |

### Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории поселения имеются орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых  землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых 50% и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОАЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Алькеевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района с учетом прогноза общей численности района, предоставленного Министерством экономики РТ.

В данном случае генеральный план Староалпаровского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Староалпаровского сельского поселения на первую очередь составит  -470 человек, на расчетный срок – 390 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Староалпаровского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Староалпаровское сельское поселение – всего, в том числе: | 470 | 390 |
| с.Старое Алпарово | 265 | 235 |
| д.Новое Алпарово | 124 | 122 |
| д.Татарское Муллино | 81 | 33 |

Для определения необходимой мощности учреждений образования требуется расчет численности населения детского возраста (см. табл. 3.1.2.).

Таблица 3.1.2

Численность населения детского возраста

| Наименова-ние территории | I очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе в возрасте | Всего | в том числе в возрасте |
|  |  | до 1 г. | от 1 до 6 | от 7 до 15 | от 16 до 17 |  | до 1 г. | от 1 до 6 | от 7 до 15 | от 16 до 17 |
| Староалпаровское сельское поселение – всего, в том числе: | 470 | 10 | 27 | 22 | 6 | 390 | 2 | 11 | 30 | 10 |
| с.Старое Алпарово | 265 | 5 | 16 | 5 | 3 | 235 | 1 | 8 | 18 | 4 |
| с.Новое Алпарово | 124 | 3 | 9 | 11 | 2 | 122 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| с.Татарское Муллино | 81 | 2 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |

## Экономическое развитие

### Развитие промышленного производства

Согласно Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района развитие промышленного производства на территории поселения не предполагается.

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Староалпаровского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, в Староалпаровском сельском поселении предлагается организация перспективных площадок под агропромышленные предприятия в с.Старое Алпарово площадью 21,32 га.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Староалпаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Старое Алпарово | площадки перспективного развития АПК | организационное | га | - | 21,32 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |

### Развитие лесного комплекса

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, генеральным планом Староалпаровского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается развития лесного комплекса на территории поселения.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Староалпаровского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в д.Новое Алпарово общей площадью территории 3,28 га.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района, отвод площадок под новое жилищное строительство на территории других населенных пунктов не предлагается. Генеральным планом предусматривается, что новое жилищное строительство будет осуществляться за счет сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населенного пункта.

Увеличение общей площади жилого фонда Староалпаровского сельского поселения произойдет только в с.Старое Алпарово – на 4,33 тыс.кв.м., д.Новое Алпарово – на 1,59 тыс.кв.м.

Увеличение жилого фонда д, Татарское Муллино не предполагается.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Староалпаровского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Староалпаровское сельское поселение – всего, в том числе: | 9,59 | 13,57 | 3,98 | 15,51 | 1,94 |
| с.Старое Алпарово | 3,99 | 7,29 | 3,30 | 8,32 | 1,03 |
| д.Новое Алпарово | 2,73 | 3,41 | 0,68 | 4,32 | 0,91 |
| д.Татарское Муллино | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Староалпаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | д.Новое Алпарово | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,46 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,82 |  | + |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Староалпаровского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Староалпаровском сельском поселении заложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Алькеевского муниципального района.

Учреждения образования

На первую очередь генерального плана в с. Старое Алпарово запланировано увеличение мощности детского сада за счет свободных помещений школы на 15 мест. В связи с этим, предлагается реконструкция общеобразовательной школы на первую очередь.

Учреждения культуры

В связи с ветхим состоянием зданий сельского дома культуры с библиотекой в с.Старое Алпарово предлагается провести капитальный ремонт на первую очередь.

Спортивные залы

В связи с ветхим состоянием предлагается провести капитальный ремонт спортивного зала при СОШ в с.Старое Алпарово на первую очередь.

Плоскостные сооружения

В связи с недостаточной обеспеченностью населения плоскостными сооружениями предлагается строительство плоскостных сооружений в с.Старое Алпарово мощностью 467 кв.м. на первую очередь.

Предприятия торговли

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- в с.Старое Алпарово строительство объектов торговли мощностью 62 кв.м торговой площади;

- в д.Татарское Муллино – строительство объектов торговли мощностью 19 кв.м торговой площади.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Староалпаровском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Здание УПП находится в ветхом состоянии в связи с чем предлагается осуществить капитальный ремонт УПП на первую очередь.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Староалпаровском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения |
| Участковые пункты полиции |
| 1 | с. Старое Алпарово | УПП | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Старое Алпарово | детский сад | капитальный ремонт с увеличением мощности за счет свободных помещений школы | место | 15 | 10 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| 2 | с.Старое Алпарово | МОУ «Староалпаровская СОШ» | реконструкция (переоборудование свободных помещений школы под детский сад) | место | 460 | - | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с. Старое Алпарово | плоскостные сооружения | новое строительство | кв. м | - | 467 | + | - | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с. Старое Алпарово | спортзал МБОУ «Алпаровская СОШ» | капитальный ремонт | кв. м |  | 162 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| Учреждения культуры |
| 1 | с.Старое Алпарово | Алпаровский СДК | капитальный ремонт | мест | 200 |  | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| 2 | с.Старое Алпарово | Алпаровская библиотека | капитальный ремонт | тыс. экземпляров | 9,8 |  | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с. Старое Алпарово | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 62 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |
| 2 | д. Татарское Муллино | предприятие торговли | новое строительство | кв. м торговой площади | - | 9 | + |  | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |

## Развитие туристско-рекреационной системы. Организация отдыха местного населения

Староалпаровское сельское поселение входит в Базарно-Матакская туристско-рекреационная зона. Это полифункциональная зона местного значения, имеющая предпосылки для формирования на базе села Базарные Матаки, прилегающих рекреационных территорий и объектов, а также привлекательных территорий и объектов для туристско-рекреационного освоения в радиусе 15 км, где реализуются и имеют перспективы развития культурно-познавательный, экскурсионный, археологический, этнографический, событийный, религиозно-экскурсионный, спортивный, спортивно-развлекательный, детский туризм, а также кратковременный отдых. Полифункциональность данной зоны и перечисленные перспективы развития туристско-рекреационной деятельности обусловлены наличием музейных учреждений, объектов культурного наследия (выявленных и находящихся на охране у государства памятников архитектуры и археологии), исторических религиозных объектов, спортивно-оздоровительных, рекреационных объектов, объектов детского отдыха, зон массового отдыха населения (родники, зоны отдыха), возрождением народных художественных промыслов, ремесел, традиций и быта народов, сетью обслуживающих объектов в с.Базарные Матаки (гостиницы, кафе, автостанция и др.) и другое.

Объектами привлекательными для туризма в поселении являются - Родник «Маймуня», Родник «Кизляу» и другие родники, Место проведения культурно-массовых мероприятий, Памятник природы регионального значения «Река Малый Черемшан».

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан по восточной чати района проходила Закамская засечная черта, служащая оборонительным укреплением в 16 веке и охватывающая несколько современных регионов России. Вдоль засечной черты по историческим местам предлагается организовать культурно-познавательные туристические маршруты федерального (межрегионального) значения, что является перспективным направлением популяризации исторического наследия территории с включением различного рода объектов, связанных с организацией оборонительных сооружений. Таким образом, реализация федерального туристического маршрута «Закамская засечная черта» (Новошешминский вал) будет способствовать привлечению туристов на межрегиональном уровне в республику и в Алькеевский район, а также формированию сети обслуживающих их объектов.

Республиканской целевой программой «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» и Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается организация общереспубликанского туристического маршрута «Жемчужное ожерелье Татарстана», который соединит туристические центры федерального и регионального уровня (Казань, Свияжск, Лаишево, Елабугу, Болгар, Билярск, Чистополь и другие) и будет представлен двумя маршрутами: Малое и Большое Кольцо. Центральная часть Алькеевкого района с охватом территорий и объектов чувашской культуры, просвещения и известных личностей будут задействованы в Большом Кольце данного маршрута. «Жемчужное ожерелье Татарстана» объединит туристско-рекреационные зоны федерального и регионального значения республики, предоставляя возможность развития каждой из зон за счет внешних туристических связей, в частности, Базарно-Матакской, Сиктерминской и Качеево-Бродской зонам.

В Закамской части республики Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается организация культурно-познавательного регионального маршрута на базе исторических городов и достопримечательных мест «Серебряная дуга». Целью данного маршрута является объединение известных средневековых памятников Великого Болгара (Болгар, «Сувар», Билярск, «Джукетау»), где формировалась булгарская народность и было принято мусульманство. На территории Алькеевского района также присутствуют памятники археологии булгарских времен, на базе которых предлагается организация музеев под открытым небом, с возможностью включения их в данный туристический маршрут. Данный историко-культурный познавательный маршрут объединяет туристско-рекреационный зоны Закамья республики, тем самым создавая предпосылки для развития Базарно-Матакской туристско-рекреационной зоны Алькеевского района, проходя по северной части района.

Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предлагается организация следующих туристско-рекреационных маршрутов местного (районного) значения:

- Культурно-ландшафтный маршрут местного значения «Алькеевская земля» предлагается организовать на базе музейных учреждений в с.Базарные Матаки и с.Сиктерме-Хузангаево, сети памятников археологии и предлагаемых археологических музеев под открытым небом, мест бытования народных художественных промыслов, объектов культурного наследия, религиозных объектов, этнографических сел с участием существующих и предлагаемых зон отдыха, родников и рекреационных объектов. Предлагаемый туристический маршрут может быть реализован в следующем направлении:

с.Базарные Матаки (Историко-краеведческий музей им.С.М.Лисенкова, Музей космонавтики, Церковь Святой Троицы) – д.Старые Нохраты (Музей под открытым небом «Старонохратское городище») – с.Старые Ургагары (Мечеть, Место бытования художественной обработки дерева) – Староалпаровское сельское поселение (Родник «Кизляу») - с.Карамалы (Родник «Чишмяле») – с.Борискино (Место бытования художественного ручного ткачества) – д.Новое Ямкино (База кратковременного отдыха на базе пасеки)- с.Чувашский Брод (Родник «Изгелер», Кафе) - с.Нижнее Качеево (Музей под открытым небом «Нижнекачеевское городище», Туристический комплекс агротуризма и кратковременного отдыха) - с.Старая Хурада- с.Сиктерме-Хузангаево(Историко-краеведческий музей им.П.П.Хузангая, Училище, где учился народный поэт Чувашии П.П.Хузангай, Музей чувашского народа) – с.Верхнее Колчурино (Этнографический комплекс «Чувашское подворье») – с.Чувашское Шапкино (Родник «Святой ключ») – с.Кошки (Троицкая церковь) - с.Старые Матаки (Музей под открытым небом «Староматакское городище») – с.Базарные Матаки и прилегающие территории (Зона отдыха с пляжем с.Базарные Матаки, Детский оздоровительный лагерь «Дубки»). Сочетание природной и культурно-познавательной составляющей в туристическом маршруте является на сегодняшний день наиболее привлекательным для туристов и приоритетным направлением в туристско-рекреационной деятельности. Предлагаемый маршрут соединит все описанные туристско-рекреационные зоны в системе Алькеевского района с возможностью улучшения состояния сети объектов туристического показа и обслуживающей инфраструктуры.

- Эколого-спортивный маршрут местного значения «По реке Малый Черемшан» предлагается организовать на базе привлекательного природного объекта и памятника природы регионального значения - реки Малый Черемшан, а также с участием эстетически привлекательных природных ландшафтов, существующих и предлагаемых рекреационных объектов. Предлагаемый рекреационно-туристический маршрут будет способствовать установлению связанности между туристско-рекреационными зонами Алькеевского района (Качеево-Бродская зона, Локальный центр «Старая Тумба») и Нурлатского района (Тумбинская зона). Прохождение маршрута может иметь следующий вид:

с.Старая Тумба (экологический лагерь) – Река Малый Черемшан - с.Нижнее Качеево (Туристический комплекс агротуризма и кратковременного отдыха) - с.Чувашский Брод (Зона отдыха с пляжем) - д.Сушка (Дом отдыха) - д.Новое Ямкино (База кратковременного отдыха на базе пасеки) - с.Карамалы (Родник «Чишмяле») - с.Старое Алпарово – с.Новые Ургагары – с.Базарные Матаки (Универсальный зал «Алина», Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, Крытый каток с искусственным льдом) – ДОЛ «Дубки» в Старосалмановском сельском поселении (лыжная база с освещенной лыжной трассой).

Реализацию данного маршрута обеспечит функционирование туристического комплекса агротуризма и кратковременного отдыха, строительство экологического лагеря, сети рекреационных и спортивных объектов, оборудование и благоустройство зон отдыха и пляжных территорий с перспективами привлечения туристов на территорию района и возможностью контроля рекреационных нагрузок на особо охраняемых и иных природных территориях. Передвижение по маршруту может осуществляться на плавательных средствах, пешком, на велосипеде или иметь смешанный тип перемещения, таким образом, предоставляя дополнительные возможности для привлечения туристов и участников различного уровня физической подготовки и разнообразных интересов.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Аппаковского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений и благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационной системы  в Староалпаровском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения |
| 1 | В т.ч. Староалпаровское СП | Закамская засечная черта (Новошешминский вал) | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| 1 | В т.ч. Староалпаровское СП | Культурно-познавательный маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо) | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР |
| 2 | В т.ч. Староалпаровское СП | Культурно-познавательный маршрут «Серебряная дуга» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР |
| Мероприятия местного (районного) значения |
| 1 | В т.ч. Староалпаровское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Алькеевская земля» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР, Генеральный план Аппаковского СП |
| 2 | В т.ч. Староалпаровское СП | Эколого-спортивный маршрут «По реке Малый Черемшан» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Алькеевского МР, Генеральный план Аппаковского СП |
| Мероприятия местного (поселенческого) значения |
| 1 | Староалпаровское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Аппаковского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Староалпаровского сельского поселения

В целях улучшения автодорожной сети предлагаются мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту существующих и строительству новых автодорог. Запланированные мероприятия повысят потребительские качества автодорожной сети, увеличат транспортную доступность и будут способствовать развитию транспортных коридоров.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается произвести капитальный ремонт автодороги «Базарные Матаки - Мамыкино» - Старое Алпарово – Татарское Муллино.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий  по развитию автомобильных дорог на территории Староалпаровского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | Староалпаровское СП | "Базарные Матаки - Мамыково" - Старое Алпарово - Татарское Мулино | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 2,788 | - | + | - | СТП Алькеевского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Староалпаровского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Староалпаровского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Староалпаровского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ д.Новое Алпарово.

Таблица 3.7.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Старое Алпарово | д.Новое Алпарово | д.Татарское Муллино | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 181,46 | 71,83 | 61,18 | 314,47 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 3,48 | 0 | 3,48 |
| Итого | 181,46 | 75,31 | 61,18 | 317,94 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Староалпаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | д.Новое Алпарово | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,48 | + | + | СТП Алькеевского муниципального района, Генеральный план Староалпаровского СП |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Староалпаровского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Староалпаровского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Алькеевского муниципального района.

### Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Староалпаровского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (табл. 3.8.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Существующий размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка (н.п. Старое Алпарово) | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (н.п. Старое Алпарово) | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (н.п. Новое Алпарово) | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Свалка (н.п. Татарское Муллино) | 1000 | Ликвидация свалки, рекультивация после проведений мероприятий по скотомогильнику |  |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | Оптимизация производства, с учетом обоснования СЗЗ до жилой застройки |  |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | Оптимизация производства, с учетом обоснования СЗЗ до жилой застройки |  |
| Пекарня (н.п. Старое Алпарово) | 50 | Проведение исследования атмосферного воздуха с целью обоснования местоположения объекта |  |
| Швейная фабрика (н.п. Старое Алпарово) | 100 | Оптимизация производства, с учетом обоснования СЗЗ до жилой застройки |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон |  |
| Сельские кладбища | 50 | Перефункционирование жилья по мере физического износа |  |
| Биотермическая яма (н.п. Старое Алпарово) | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов и жилой застройки, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (н.п. Татарское Муллино) | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование с/х объектов и жилой застройки, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию производственных и сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование производств и связанное с этим изменение класса опасности;

- внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

- внедрение эффективных очистных сооружений;

- сокращение территории объекта.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на окружающую среду и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Староалпаровского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- оптимизация объектов АПК и легкой промышленности, с учетом организации СЗЗ до границ жилой застройки (таблица 18)

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организацию санитарно-защитных зон, не превышающих 1000 м, для резервных сельскохозяйственных площадок;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодорог, проходящих по территории поселения), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах и предприятиях сельского поселения;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения сельского поселения;

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- строительство локальных очистных сооружений для предприятий агропромышленного комплекса района;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории Староалпаровского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- ликвидация свалок ТБО с последующей рекультивацией территории;

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками;

- организация вывоза ТБО от населения и предприятий на межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к размещению вблизи с. Базарные Матаки (согласно Схеме территориального планирования Алькеевского муниципального района);

- организацию селективного сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

В области обращения с отходами животноводства Схемой территориального планирования Алькеевского муниципального района предложена организация вывоза животноводческих отходов ферм на навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к размещению вблизи с. Новые Челны.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размера санитарно-защитной зоны либо переноса скотомогильника;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Также генеральным планом сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий населенных пунктов сельского поселения, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища, по мере физического износа.

### Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

Мероприятия по защите от негативного шумового воздействия включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодороги железнодорожных путей;

- звукоизоляцию окон.

С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрена организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач;

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Староалпаровского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Озелененные территории, вплотную примыкающие к населенным пунктам, будут выступать лесо-луговыми поясами, Генеральным планом предлагается благоустройство данных территорий.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

### Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- разработка и внедрение системы мониторинга выбросов и загрязнений атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов негативного воздействия на окружающую среду,

- контроль качества забираемых вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация и очистка поверхностного стока территории поселения;

- предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ, в том числе организация защитных зеленых насаждений и соблюдение охранных зон воздушных линий электропередач;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

### Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 19 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Староалпаровском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Ферма КРС ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | до границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| МТМ ОАО «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | до границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Зерноток ЗАО «Восток Зернопродукт» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Пекарня (н.п. Старое Алпарово) | до границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Швейная Фабрика (н.п. Старое Алпарово) | до границ жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Сенохранилище «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Сенохранилище «Красный Восток Агро» (н.п. Старое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Загон для скота (н.п. Старое Алпарово) ОАО «Красный Восток Агро» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Летний лагерь для скота (н.п. Новое Алпарово) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| а/д III категории | 50-100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории | 25-50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Охранные зоны |
| Водоохранная зона р. Малый Черемшан | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса р. Малый Черемшан, прудов и озер | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы рек и ручьев | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Староалпаровского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 549 | 470 | 390 |
|  | с.Старое Алпарово | чел. | 304 | 265 | 235 |
|  | д.Новое Алпарово | чел. | 148 | 124 | 122 |
|  | д.Татарское Муллино | чел. | 97 | 81 | 33 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 9,59 | 13,57 | 15,51 |
|  | с.Старое Алпарово | тыс.кв.м | 3,99 | 7,29 | 8,32 |
|  | д.Новое Алпарово | тыс.кв.м | 2,73 | 3,41 | 4,32 |
|  | д.Татарское Муллино | тыс.кв.м | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 3,98 | 1,94 |
|  | с.Старое Алпарово | тыс.кв.м | - | 3,30 | 1,03 |
|  | д.Новое Алпарово | тыс.кв.м | - | 0,68 | 0,91 |
|  | д.Татарское Муллино | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 17,5 | 27,5 | 35,4 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 15 | 25 |
|  | - новое строительство |  |  | 10 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 460 | 460 | 460 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 460 | 460 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 16 | 16 | 16 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 16 | 16 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.4 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 359 | 359 | 359 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 359 | 359 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.5 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 162 | 162 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 162 | 162 |
|  | - новое строительство |  |  | - | - |
| 3.6 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 450 | 917 | 917 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 450 | 917 |
|  | - новое строительство |  |  | 467 | - |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 128 | 199 | 199 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 128 | 199 |
|  | - новое строительство |  |  | 71 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | с.Старое Алпарово | га | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | д.Новое Алпарово | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | д.Татарское Муллино | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность дорог – всего, в том числе: | км | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | - | - |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №10-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 9 октября 2008 г. №103-ЗРТ  «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алькеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». – М., 1981;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Иная литература

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

  - Карты сейсмического районирования территории Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)

  - Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2011 г. №134

  - Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения пгт. Уруссу, н.п. Дым-Тамак, Тарлау, Старые Матаки Алькеевского района РТ, Марченков Н.А., ТГРУ, Казань, 2001

  - Схема территориального планирования Алькеевского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в

Староалпаровском сельском поселении

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| Организация озеленения специального назначения |
| 1 | Староалпаровское СП | Зеленые насаждения | Организация озеленения специального назначения | новое строительство | га |  | 28,7 | + |  |
| Оптимизация производства |
| 1 | Староалпаровское СП | МТМ ОАО «Красный Восток Агро» | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки | оптимизация | объект | 2 |  | + |  |
| Обращение с отходами производства и потребления |
| 1 | Староалпаровское СП | Свалка ТБО | ликвидация свалок ТБО с проведением рекультивации территории | инженерно-техническое мероприятие | объект | 4 |  | + |  |
| Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников |
| 1 | Староалпаровское СП | сибиреязвенный скотомогильник | проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников в целях устранения негативного воздействия на население д. Татарское Муллино | организационное мероприятие | объект | 1 |  | + |  |
| 2 | Староалпаровское СП | биотермическая яма | проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Старое Алпарово и объекты сельскохозяйственного значения | организационное мероприятие | объект | 1 |  | + |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| 1 | Староалпаровское СП, д. Новое Алпарово | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 0,16 |  | + |  |
| 2 | Староалпаровское СП, с. Алпарово | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 81,54 |  | + |  |
| 3 | Староалпаровское СП, д. Татарское Муллино | Источник воздействия на окружающую среду и здоровье населения | Организация зоны с особыми условиями на территории населенного пункта, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия источников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон | организационное мероприятие | га | 21,33 |  | + |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории объектов АПК, промышленности и специального назначения |
| 1 | Староалпаровское | Скотомогильник | Организация зоны с особыми условиями на территории объектов расположенных в СЗЗ скотомогильника, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации воздействия скотомогильников | организационное мероприятие | га |  |  | + |  |

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Алькеевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.