добГосударственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

с. Базарные Матаки

Охрана окружающей среды

Текстовые материалы

Казань 2011

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории	4

2. Природные условия и ресурсы территории с. Базарные Матаки	6

2.1. Рельеф	6

2.2. Геологическое строение	6

2.3. Тектоника и сейсмичность	7

2.4. Гидрогеологические условия	8

2.5. Поверхностные водные объекты	13

2.6. Климатическая характеристика	13

2.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	16

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории	18

2.8.1. Специфические грунты	18

2.8.2.  Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления	19

2.8.3. Оценка пригодности территории с. Базарные Матаки для градостроительного освоения.	21

3. Экологические ограничения, использованные при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»	22

4. Состояние окружающей среды	23

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха	23

4.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование	26

4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления	30

4.4. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	33

4.5. Состояние и охрана озелененных территорий	37

4.6. Особо охраняемые природные территории	38

4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения с. Базарные Матаки	38

Общее состояние здоровья населения	40

Уровень и качество медицинского обслуживания населения	43

4.8. Комплексная оценка территории с. Базарные Матаки по природно-антропогенным и техногенным показателям	44

4.9. Зоны с особыми условиями использования территории	55

4.9.1. Санитарно-защитные зоны	55

4.9.2. Водоохранные зоны	57

4.9.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	59

4.9.4. Санитарные разрывы автомобильных дорог.	59

4.9.5. Санитарный разрыв и охранная зона трубопроводов	60

4.9.6. Охранные зоны воздушных линий электропередач	62

5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана	63

5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана	63

6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Базарные Матаки	67

6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия	67

6.2. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов	68

6.3. Охрана воздушного бассейна	115

6.4. Охрана поверхностных и подземных вод	116

6.5. Инженерное благоустройство территории	117

6.6. Организация санитарной очистки и охрана почв территории п.г.т. Куйбышевский Затон	118

6.7. Шумозащитные мероприятия	119

6.8. Безопасность населения от электромагнитного излучения	119

6.9. Обеспечение радиационной безопасности населения	120

6.10. Формирование природно-экологического каркаса территории	120

Список литературы	124

Фондовые материалы	124

Список нормативной документации	125

Приложение	127

# Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий генерального плана дается в разделе «Охрана окружающей среды» (ООС).

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г., «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утверждённой приказом Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации 29.12.1995 г.

Основанием для разработки генерального плана с. Базарные Матаки послужил заказ Управления «Главинвестстрой» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и администрации Алькеевского муниципального района в соответствии с заданием на разработку генерального плана с. Базарные Матаки.

Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации мероприятий генерального плана.

В ходе работы решались следующие задачи:

оценка состояния основных компонентов окружающей среды на территории реализации проектных предложений генерального плана;

характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на территории с. Базарные Матаки;

выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана;

комплексная оценка состояния окружающей среды;

разработка комплекса мероприятий по предотвращению либо минимизации негативных воздействий на окружающую среду в результате реализации предложений генерального плана.

Данные разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), «О государственной экологической экспертизе» и других нормативно-правовых актов.

# 1. Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории

Село Базарные Матаки – административный и экономический центр Алькеевского муниципального района, расположен в 152 км от г. Казани.

Алькеевский муниципальный район находится в южной части Республики Татарстан и граничит со Спасским муниципальным районом с западной стороны, с Алексеевским – с северной стороны, с Нурлатским – на востоке; на юге граница района совпадает с границей Республики Татарстан с Ульяновской областью.

Село Базарные Матаки расположено на реке Актай (бассейн р. Кама), пересекающей населенный пункт с юго-запада на северо-восток.

С. Базарные Матаки основан в 1730-х годах. Базарными село назвали по причине проходящих здесь больших базаров и ярмарок, во время проведения которых на главную улицу стекалось население всего района. Численность населения райцентра на сегодняшний день составляет 5819 человек, площадь – 1680 га.

Внешние транспортные связи с. Базарные Матаки осуществляются дорогами регионального значения: с северо-запада «Базарные Матаки - Болгар»; с востока «Базарные Матаки - Мамыково»; с юго-запада «Базарные Матаки – Чувашское Шапкино». Связь с г. Казань осуществляется по автодороге регионального значения «Алексеевское – Высокий Колок», проходящей через населенный пункт Базарные Матаки с севера на юг и имеющей выход на автомагистраль федерального значения «Казань - Оренбург» (1Р - 239).

Ближайшая железнодорожная станция «Бряндино» расположена в 72-х км от с. Базарные Матаки в селе Бряндино Ульяновской области.

За южной границей с. Базарные Матаки расположен недействующий аэродром.

В южном направлении от райцентра проходит технический коридор магистрального газопровода.

Экономический потенциал района определяет сельское хозяйство, которое повлияло на ведущее направление промышленности с. Базарные Матаки, связанное с переработкой сельскохозяйственной продукции. В районном центре расположено порядка 100 предприятий, организаций, учреждений, которые размещены повсеместно по территории населенного пункта. Основными предприятиями с. Базарные Матаки являются: комбикормовый завод ОАО «Красный Восток Агро», молокоприемный пункт ООО «Актай», хлебопекарня Алькеевское ПО «Хлеб», а также автотранспортные предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники ОАО «Красный восток - Агро».

Селитебная территория с. Базарные Матаки, в основном, представлена индивидуальной, одноэтажной застройкой с приусадебными участками. Секционная застройка включает небольшой квартал двухэтажных жилых домов в восточной части, а также отдельно стоящие дома в юго-западной части населенного пункта.

Общественно – деловой центр размещен в центре села, на пересечении улиц Крайнова и Ленина. Центр формируют здания райсовета, исполкома, дома культуры, кинотеатра «Колос» и другие здания административно-делового, торгового и культурно-бытового назначения.

В Базарных Матаках функционирует средняя общеобразовательная школа, гимназия им. Даули, дом детского творчества, историко– краеведческий музей им. С.М. Лисеникова, Алькеевский филиал Алексеевского аграрного колледжа, а также три детских дошкольных учреждения. Из объектов здравоохранения на территории населенного пункта функционирует Алькеевская центральная районная больница. Крупный объект торгового назначения, оптовый рынок, расположен по улице Нагорная.

В настоящее время в восточной части села введен в эксплуатацию крупный объект спортивного назначения.

Оценивая состояние зеленых насаждений, необходимо отметить, что благоустройство села находится на низком уровне. Зеленые насаждения общего пользования представлены парком им. Ленина в центральной части.

Экологическими ограничениями на использование территории с. Базарные Матаки являются санитарно-защитные зоны производственных объектов и территорий специального назначения; санитарные разрывы инженерных коммуникаций и автодорог; водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Природными экологическими ограничениями являются эрозионные процессы и  подтопление территорий.

# 2. Природные условия и ресурсы территории с. Базарные Матаки

При разработке раздела были использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ» (г. Набережные Челны), отчеты инженерно-геологических изысканий фондов ГУП «Татинвестгражданпроект», материалы Генерального плана с. Базарные Матаки (Татаргражданпроект, 1990).

2.1. Рельеф

С. Базарные Матаки расположено в долине р. Актай. Поверхность территории райцентра относится к слаборасчлененной полигенетической низменной равнине. В структурном отношении территория лежит в зоне глубокого погружения пермских отложений. Вся депрессия заполнена верхнеплиоценовыми осадками.

Рельеф представляет собой поверхность четвертичного возраста, осложненную эрозионно-денудационными уступами и склонами, по большей части плохо выраженными. Небольшие высоты равнины определяют слабую эрозионную расчлененность рельефа.

Абсолютные отметки высот на территории с. Базарные Матаки изменяются в пределах 98-138 м. Наиболее возвышенные участки находятся в западной и южной части села и представляют собой водораздельные и приводораздельные территории, образованные р. Актай и р. Нохратка на западе и р. Актай и ее правым притоком, проходящим по оврагу Вершина Актая на юге.

Пойма имеет абсолютные отметки 98-105 м, местами заболочена. Склоны, обращенные к пойме, довольно крутые, местами пересечены балками. Однако в целом рельеф территории равнинный, слабовсхолмленный, с общим уклоном в сторону реки.

О доминировании низменных равнинных ландшафтов на исследуемой территории также говорит и длина склонов по отношению к их крутизне. В долине р. Актай преобладают уклоны до 1о. Правобережные средние и нижние части склонов в связи с асимметрией более крутые и часть из них имеет уклоны 2-6о.

Застройка с. Базарные Матаки имеется по обе стороны р.Актай – на первой надпойменной террасе и частично в пойме.

2.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории села на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают, преимущественно, участие неогеновые и четвертичные отложения.

Неогеновые отложения широко распространены и представлены верхним отделом – плиоценом. В плиоцене выделяются понтический и киммерийский ярусы, включающие шешминские (N21-2ss) и челнинские (N21-2 cl) слои, акчагыльский ярус, объединяющий сокольские (N23sк) и чистопольские (N23ср), биклянские (N23bk) и омарские (N23om) слои и апшеронский ярус, которые выполняют погребенные палеодолины р. Волги и ее притоков.

В составе шешминских (N21-2ss) слоев преобладают аллювиальные глины местами с прослоями мелкозернистого песка, в нижней части с большим количеством грубообломочного материала (гравия и гальки). Мощность шешминских слоев колеблется от 10 до 47 м.

Отложения челнинских (N21-2cl) слоев представлены озерными глинами, сменяясь вверх по разрезу мелкозернистыми песками. Мощность отложений достигает 45 – 58 м.

Отложения сокольских (N23sк) слоев сложены мощной толщей озерных и озерно-аллювиальных глин преимущественно с прослоем песка мелкой фракции. Мощность колеблется от 60 до 87 м.

К чистопольским слоям относятся озерные глины с прослоями разнозернистых песков. Мощность отложений варьирует от 50 до 73 м.

Биклянский слой представлен озерно-аллювиальными глинами, в основании – мелкозернистыми песками, иногда с примесью мелкого гравия. Максимальная мощность – 62 м.

Омарский слой сложен преимущественно глинами, реже - алевритами. Максимальная мощность слоя составляет 55 м.

Отложения апшеронского яруса представлены аллювиальными глинами с прослоями мелкозернистых песков с гравием и галькой в подошве.

Тальвег палеодолины прорезает толщу пермских отложений, врезаясь в толщу сакмарского яруса нижней перми на глубину 10 – 40 м. В тальвеге палеодолины увеличивается количество глубообломочных материалов, мощность песков достигает 140 – 284 м. В склонах палеовреза количество глинистого материала существенно возрастает. Мощность песков изменяется от 4 до 135 м.

Общая мощность верхнеплиоценовых отложений составляет от 10 до 323 м.

Четвертичные отложения объединены в комплекс нерасчлененных аллювиальных отложений долины р. Актай.

2.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношения исследуемая территория приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой расположена структура I порядка – Мелекесская впадина.

На территории выделяются два структурно-тектонических комплекса: герцинский и альпийский, разделенные крупным стратиграфическим перерывом.

Герцинский структурно-тектонический комплекс представлен двумя структурными этажами: нижнепермским и верхнепермским.

Нижнепермский структурный этаж включает отложения ассельского и сакмарского ярусов. На этом этапе развития происходит сокращение морского бассейна, в разрезах наблюдается увеличение мощности доломитов, уменьшение известняков и появление прослоев ангидритов и гипсов, формируется сульфатно-доломитовая формация.

Верхнепермский структурный этаж включает отложения казанского и татарского ярусов. Это период развития платформы сопряжен с орогенезом Уральской геосинклинали и формированием молассовой толщи. В казанское время накапливаются морские и лагунно-морские отложения, а в татарское время формируется красноцветная молассовая формация алевритово-конгломерато-песчаного состава.

Альпийский структурно-тектонический комплекс представлен неогеновым структурным этажом, сложенным плиоценовыми отложениями. В среднем плиоцене Мелекесская впадина испытывала отрицательные движения, в результате образовались глубокие палеодолины.

Структура Мелекесской впадины фиксируется не только по характеру осадочных пород, но и по поверхности фундамента. Особенности тектонического строения впадины определяются многоэтажным ее развитием, история которого восстанавливается по характерным структурным реперам – наиболее выдержанным литолого-стратиграфическим телам (формациям) или по четко выраженным поверхностям этих тел.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1:500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Алькеевского муниципального района относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зоне сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

2.4. Гидрогеологические условия

С. Базарные Матки, как и весь Алькеевский муниципальный район, расположен в центральной части Волго-Сурского артезианского бассейна. С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, характеризующейся чередованием водоупорных и водопроницаемых слоев, по условиям залегания подземных вод в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху вниз):

- водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный  аллювиальный горизонт (aQI-IV);

- водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс  (N23);

- слабоводоносный (локально-водоносный) татарский карбонатно-терригенный комплекс (Р2tat);

- слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz2);

- слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz1);

- водоупорный (локально-водоносный) сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс  (Р1s).

Водоносный (локально-водоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV)

Водоносный локально-слабоводоносный горизонт объединяет аллювиальные отложения пойм и надпойменных террас рек Актай, Бездна и Малый Черемшан.

По всей площади распространения горизонт залегает первым от поверхности и перекрыт делювиальными суглинками, в долине р. Камы перекрыт перигляциальными образованиями. Подошва горизонта граничит с верхнепермскими и неогеновыми отложениями, представленными карбонатными и терригенными породами. Мощность горизонта не выдержана и изменяется от 9 до 15 м.

Водовмещающими породами являются разнозернистые кварцевые пески русловой фации с включением гравия и гальки. В разрезе также  присутствуют глины, суглинки, супеси пойменной и старичной фации. В тыловых частях аллювиальных террас доля глинистых отложений существенно возрастает.

Основное питание горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подпитки подземными водами, локализованными в подстилающих пермских и неогеновых отложениях.

Глубина залегания подземных вод составляет 1,8–10 м. Колебания уровня в годовом цикле связаны с метеорологическими факторами и колебанием уровня воды реки, для которого характерна летне-зимняя сработка и осенне-весеннее накопление.

Подземные воды горизонта безнапорные. По химическому составу подземные воды преимущественно магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,5 г/дм3. На участках разгрузки подземных вод нижезалегающих комплексов они меняются на гидрокарбонатно–сульфатные, смешанные по катионам с минерализацией от 0,6 до 1,2 г/дм3.

Данный водоносный комплекс может быть использован для организации местного децентрализованного водоснабжения.

Водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный

комплекс  (N23)

Отложения комплекса приурочены к наиболее глубоким частям эрозионных палеопритоков врезов р.Камы, которые сложены образованиями плиоцена и залегают, преимущественно, первыми от поверхности на большей части территории. Лишь в долинах рек Бездна, Актай и Малый Черемшан и на их бортах плиоценовый комплекс перекрыт аллювиальными отложениями, образуя единый водоносный комплекс.

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с примесью гравия и гальки. Мощность водовмещающих пород составляет 10-215 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин, где среди прослоев песков залегают глины и алевролиты. Поток подземных вод плиоценового водоносного комплекса направлен от водоразделов к долинам рек Бездна, Актай и Малый Черемшан. Комплекс представляет безнапорно-напорную толщу.

Залегая на большей части территории своего распространения первым от поверхности, подземные воды получают преимущественно инфильтрационное питание.

Водообильность комплекса меняется от склонов палеоврезов до их тальвегов. Удельный дебит составляет 0,1-0,2 л/с.

По химическому составу подземные воды комплекса преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые либо смешанные по катионам с минерализацией 0,1–0,6 г/дм3. В результате подтока подземных вод из пермских отложений, обогащенных сульфатами в тальвегах палеодолин, формируются гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и сульфатные воды с минерализацией 1,2-2,1 г/дм3.

Наиболее продуктивными эквивалентами плиоценового комплекса являются нижнеакчагыльские (сокольская свита) и среднеакчагыльские (чистопольский слой) образования палеопритоков р.Камы.

Подземные воды плиоценового водоносного комплекса широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов и населенных пунктов.

Слабоводоносный (локально-водоносный) татарский

карбонатно-терригенный комплекс (Р2tat)

Слабоводоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс объединяет котельнические и уржумские отложения, слагающие водоразделы современных и древних долин рек.

Комплекс залегает первым от поверхности, реже вторым под аллювиальными четвертичными и плиоценовыми отложениями. Мощность изменяется от 50 до 120 м. Подстилается комплекс слабоводоносными верхнеказанскими отложениями.

Комплекс характеризуется резкой литолого-фациальной изменчивостью и представлен переслаивающимися песчаниками, глинами, алевритами и известняками. Глины составляют 60% всей мощности.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, магниево– кальциевые, сульфатные или смешанные по катионам с минерализацией 0,3– 1,5 г/дм3. Дебит скважин составляет 2,0-3,0 л/с, удельный дебит – 0,05 -1,4 л/с.

Комплекс получает питание, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках за счет подтока подземных вод верхнеказанского комплекса.

Разгрузка происходит родниками в бортах речных долин и субаквально.  Выходы родников отмечены на абсолютных отметках 85-180 м, дебиты их невелики и составляют 0,02-2,0 л/с, реже - 3,0-5,0 л/с. Поток подземных вод направлен от водоразделов к долинам рек.

Данный водоносный комплекс может быть использован для организации местного децентрализованного водоснабжения.

Слабоводоносный (локально-водоносный) верхнеказанский

карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz2)

Комплекс распространен практически повсеместно, отсутствует лишь в наиболее переуглубленных частях полеоврезов. Мощность комплекса в полном разрезе составляет 65-103 м, на участках размыва сокращается. На большей  части территории  комплекс перекрыт татарской слабоводоносной толщей, а в пределах палеодолины - неоген-четвертичными аллювиальными отложениями.

Осадконакопление происходило в условиях прибрежной части мелководного бассейна. Отложения представлены переслаивающимися загипсованными известняками, доломитами, глинами, песчаниками, гипсами и ангидритами. Водовмещающими являются известняки, доломиты и песчаники. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется от 46 до 282 м.

Воды комплекса напорные, величина напора под кровлей комплекса составляет от 27,5 до 229,4 м. Удельный дебит поисковых скважин изменяется от 0,01 до 2,24 л/с.

Комплекс получает питание, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках путем перетока подземных вод из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка происходит в долину Куйбышевского водохранилища.

Химический состав подземных вод характеризуется разнообразием от гидрокарбонатных и карбонатно-сульфатных вод с минерализацией 0,4-1,5 г/дм3, на участках неглубокого залегания комплекса или в условиях опреснения подземными водами, локализованными в плиоценовых отложениях, до сульфатных с минерализацией 1,3-3,4 г/дм3, сформированных в загипсованных породах верхнеказанских отложений.

На территории Алькеевского муниципального района подземные воды комплекса практического интереса для организации крупного водоснабжения не представляют вследствие повышенной минерализации и могут быть использованы как лечебно–столовые в бальнеологических целях.

Слабоводоносный (локально-водоносный) нижнеказанский

карбонатно-терригенный комплекс (Р2 kz1)

Отложения комплекса распространены почти повсеместно, за исключением участков глубоких врезов палеодолины р.Камы в северной части района. Почти по всей территории комплекс перекрыт отложениями верхнеказанского  подъяруса, реже - неоген-четвертичными отложениями, и залегает на отложениях сакмарского яруса. Мощность комплекса составляет 55-80 м.

На  севере территории в  разрезе нижнеказанских отложений преобладают терригенные породы (алевриты, глины и песчаники), к югу зона карбонатных пород возрастает. К подошве комплекса доля карбонатных пород увеличивается, а степень загипсованных уменьшается. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми песчаниками, алевролитами, доломитами, известняками, суммарная мощность которых составляет 10-58 м.

Воды напорные, напор над кровлей составляет от 91,8 до 173 м. С погружением пластов величина напора достигает 259,7 м.

Комплекс характеризуется слабой водообильностью, удельный дебит скважин составляет 0,03-0,7 л/с.

Получает питание комплекс, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках - путем перетока подземных вод из выше- и нижележащих водоносных комплексов.

Химический состав подземных вод комплекса разнообразен - от гидрокарбонатных, сульфатно–гидрокарбонатных с минерализацией от 0,3 до 0,7 г/дм3, этот тип вод развит на участках неглубокого залегания комплекса в условиях гидравлической связи  с подземными водами и  в условиях гидравлической связи с подземными водами неоген-четвертичных отложений, до хлоридно–сульфатных с минерализацией до 2,4 г/дм3.

Подземные воды комплекса используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения очень ограниченно, для организации крупного централизованного водоснабжения не пригодны, так как имеют повышенную минерализацию. Практический интерес представляют для использования в качестве лечебных минеральных вод.

Водоупорный (локально-водоносный) сакмарский

карбонатно-сульфатный комплекс  (Р1s)

Сакмарские  отложения  распространены  повсеместно  и   представлены    лагунно–морскими образованиями – гипсами и ангидритами с подчиненными прослоями доломитов.

Глубина залегания кровли комплекса увеличивается по мере погружения слоев к оси Мелекесской впадины от 18 до 360 м.

На большей части территории водообильность слабая. Удельный дебит  изменяется от 0,06 до 2 л/с. Воды напорные с величиной напора 177,1-277 м.   Водопроводимость комплекса изменяется от 8 до 260 м2 /сут.

Химический состав подземных вод комплекса разнообразен. Формирование пресных гидрокарбонатных магниево-кальциевых и натриевых вод с минерализацией до 0,4 г/дм3 происходило вследствие перетока подземных вод плиоценовых отложений. Преобладание гипсов и ангидритов обусловлено формированием слабосолоноватых сульфатных вод с минерализацией 3,9 г/дм3.

Подземные воды комплекса могут быть использованы в качестве лечебных минеральных вод в бальнеологических целях.

2.5. Поверхностные водные объекты

Территорию р.ц Базарные Матаки пересекает река Актай. Река принадлежит к средней части бассейна р. Малый Черемшан, является маловодной.

Р. Актай — левый приток Камского залива Куйбышевского водохранилища, расположен в Алексеевском, Алькеевском и Спасском муниципальных районах Республики Татарстан. Исток - у деревни Верхние Матаки Алькеевского муниципального района, устье - у села Измери Спасского муниципального района. Длина реки составляет 75,3 км (в пределах с. Базарные Матаки – 6,1 км). Площадь водосбора - 1,0 тыс. км2. Актай принимает 10 притоков. Наиболее крупные из них: овр. Вершина Актая (12,6 км), Челнинка (12,7 км), Ромаданка (15 км), Салманка (25,3 км), Сушка (овр. Ямбухтинский) (14,4 км). Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 2,6 м3/с. Часто в межень река пересыхает. Минерализация в межень 500—700 мг/л. Сток зарегулирован.

2.6. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории с. Базарные Матаки представлена по данным наблюдений Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан на метеостанции «Чулпаново» (ближайшая метеостанция к с. Базарные Матаки).

Климат райцентра характеризуется как умеренно-континентальный. Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан с. Базарные Матаки относится к Закамскому климатическому району. Лето теплое и недостаточно влажное, зима умеренно холодная и снежная.

По данным метеостанции «Чулпаново» среднегодовая температура  воздуха составляет +3,8˚, средняя температура самого тёплого месяца – июля +19,5˚, а самого холодного – января -11,8˚. Годовой ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным (таблица 2.6.1).

Таблица 2.6.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -11,8 | -5,7 | 5,0 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 16,8 | 11,4 | 4,3 | -3,8 | -9,4 | 3,8 |

Сумма биологически активных температур в верхнем течении р. Актай и ее притоков достигает 2270-2296 оС. Радиационный индекс сухости равен 1. Коэффициент континентальности равен 2.

Продолжительность безморозного периода составляет 115-125 дней. Образование устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады декабря, а его сход наблюдается в конце первой декады апреля. Максимальная высота снега не превышает 34-35 см (конец февраля – середина марта). Запасы воды в снеге определяются в 65-78 мм. Данные об изменении количества осадков по месяцам и в среднем за год представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,6 | 26,0 | 21,8 | 27,1 | 43,0 | 69,8 | 57,6 | 62,1 | 54,8 | 50,2 | 36,6 | 36,1 | 516,7 |

Осадков выпадает в году в среднем 516 мм. Однако бывают иногда резкие расхождения. Число дней с осадками достигает 130 дней. По степени обеспеченности вегетационного периода влагой райцентр относится к зоне недостаточного увлажнения. Гидротермический коэффициент в среднем составляет 1,6. Количество осадков за вегетационный период с температурой выше 10˚ около 210 – 220 мм. В отдельные годы возможны засушливые и суховейные периоды.

Атмосферные осадки в виде снега составляют до 30% от общего количества годовых осадков. Морозные дни заканчиваются в середине апреля, однако бывают в первой половине мая возвраты холодов, причём температура воздуха опускается в течение 1-2 дней до -5,4˚. При благоприятных условиях таяния снежного покрова образование запасов почвенной влаги достаточно для произрастания культурных растений на протяжении мая – июня.

Число дней с осадками > 1,0 мм представлены в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3

Число дней с осадками > 1,0 мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 99 |

Количество осадков на территории райцентра достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы.

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года на территории с. Базарные Матаки представлены в таблице 2.6.4 и рисунке 1.

Таблица 2.6.4

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 | 23 | 10 | 9 | 8 |
| II | 6 | 11 | 8 | 10 | 25 | 24 | 7 | 9 | 10 |
| III | 6 | 11 | 9 | 11 | 25 | 21 | 8 | 9 | 12 |
| IV | 9 | 15 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| V | 13 | 14 | 6 | 5 | 12 | 19 | 13 | 18 | 10 |
| VI | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| VII | 16 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 15 |
| VIII | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| IX | 11 | 10 | 5 | 8 | 14 | 23 | 14 | 15 | 11 |
| X | 10 | 7 | 3 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 8 |
| XI | 7 | 10 | 5 | 8 | 25 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| XII | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| Год | 9 | 12 | 6 | 8 | 18 | 22 | 12 | 13 | 11 |

Рис. 1. Роза ветров с.  Базарные Матаки

Как видно из таблицы, в течение года в райцентре преобладают ветра юго-западного и южного направлений. Максимальные скорости ветра отмечаются в зимний период, их средние значения достигают 4,3-4,4 м/с (таблица 2.6.5).

Таблица 2.6.5

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |

Наибольшую повторяемость (32,8%) имеют ветры со скоростями 2-3 м/с (таблица 2.6.6).

Таблица 2.6.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,6 | 32,8 | 23,1 | 12,7 | 6,0 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Среди атмосферных явлений также выделяются туманы. Среднегодовое число дней с туманами составляет 30 дней (таблица 2.6.7).

Таблица 2.6.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |

Основная часть туманов приходится на лето и осень, продолжительность туманов в год достигает 96 часов.

2.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Территория с. Базарные Матаки расположена на территории Бахта-Билярского низменного ландшафтного района с Приволжскими липово-дубовыми и закамско-заволжскими лесами в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и оподзоленных черноземах.

Бахта-Билярский ландшафтный район относятся к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоне.

С. Базарные Матаки относится к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта

Следует отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей привело к появлению нового комплекса – антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленный, селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Производственный функциональный тип представлен объектами производственной, коммунально-складской и автотранспортной инфраструктуры.

Селитебный функциональный тип включает территорию жилой застройки и общественно-деловых объектов.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к реке.

В целом антропогенное воздействие на ландшафтный район характеризуется как слабое и очень слабое. Практически нет типов местности, которые бы испытывали очень сильное воздействие. Но ввиду хорошей освоенности природных ландшафтов с. Базарные Матаки сельскохозяйственными предприятиями и селитебными территориями антропогенное воздействие здесь оценивается как среднее. Это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта (Ландшафты РТ, 2007).

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием Алькеевский муниципальный район расположен в пределах возвышенно-увалистого суглинистого выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Непосредственно на территории с. Базарные Матаки свое развитие получили оподзоленные черноземы (в западной и северо-западной части села), аллювиальные дерново-насыщенные карбонатные (проходящие через село с севера на юг, вдоль р. Актай и ее правого притока, проходящего по оврагу Вершина Актая), темно-серые лесные (в центральной и южной части села в междуречье р. Актай и ее правого притока, проходящего по оврагу Вершина Актая), выщелоченные черноземы (на северной границе села). На оподзоленные черноземы приходится около 40% территории села, на аллювиальные дерново-насыщенные карбонатные и темно-серые лесные приблизительно по 25 %, на выщелоченные черноземы - 10 %. На данной территории черноземы характеризуются высоким плодородием и высокой степенью устойчивости к антропогенным нагрузкам.

Содержание гумуса колеблется в пределах 5,8-7,8%. В составе почвообразующих пород больше всего приходится на суглинки и супеси. Водораздел и средние части склонов р. Актай сложены суглинками, в то время как нижние части склонов представлены пылеватыми песками, супесями, легкими суглинками. Гранулометрический состав почв преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый.

Растительный и животный мир

Территория с. Базарные Матаки согласно ботанико-географическому районированию территории Республики Татарстан относится к Западно-Закамскому низменно-равнинному району семигумидных Приволжско-заволжских широколиственных (липово-дубовых и дубовых) неморальнотравяных остепненных лесов.

На близлежащих к райцентру территориях леса сохранились в виде отдельных участков. Это связано с хорошей сельскохозяйственной освоенностью территории района. Непосредственно к западной и юго-западной границе села примыкают леса лесного фонда площадью 244,3 га. Значительные по размерам лесные массивы, в основном, сосредоточены в южной и юго-восточной частях Алькеевского муниципального района. Лесистость в бассейне р. Актай, на которой расположен с. Базарные Матаки, колеблется в пределах 5-10%.

Ведущими лесными формациями здесь являются кленово-липово-дубовые снытевые, волосистоосоковые леса, занимающие склоны преимущественно западной и юго-западной экспозиции. На месте вырубок коренных лесов распространены осиновые и березовые неморальнотравяные леса с примесью широколиственных пород.

Видовой состав насаждений общего пользования территории с. Базарные Матаки довольно однообразен. В скверах и на улицах преобладают клен, липа, тополь.

Основные участки, где сохранился естественный растительный покров, на территории села приурочены к берегам р. Актай.

В окрестностях райцентра встречаются виды растений, занесенные в Красную Книгу Республики Татарстан: зорька обыкновенная, шпажник тонкий, пузырчатка средняя, пальчатокоренник мясокрасный, дремлик болотный, тайник яйцевидный, мякотница однолистная, белозор болотный, шелковник завитой, лютик длиннолистный. (Красная Книга Республики Татарстан, 2006).

Фауна наземных позвоночных с. Базарные Матаки представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, обыкновенный хомячок и др.

На территориях, прилегающих к селу, встречаются виды животных, занесенные в Красную Книгу РТ: лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, пустельга обыкновенная, кобчик, клинтух, горлица обыкновенная, гадюка обыкновенная.

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

Главнейшая экологическая функция животных – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экологических систем обеспечивается, в первую очередь, животными как наиболее мобильным элементом. На популяционно-видовом уровне негативное хозяйственное воздействие проявляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности. Ухудшаются условия их обитания в самом городе и на прилегающих к нему территориях. В связи с этим необходимо обеспечивать своевременное оттеснение животных за пределы строительных площадок, не допуская их гибели согласно СНиП 3.01.01-85.

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории

2.8.1. Специфические грунты

Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории райцентра наличие специфических грунтов не зафиксировано.

Однако имеются техногенные отложения локального распространения, подразделяющиеся на строительные насыпные, а также отвальные грунты (места свалок).

2.8.2.  Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Ниже дается краткое описание развитых на территории райцентра физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (эрозионные, оползневые, абразионные, карстовые процессы и т.д.).

Экзогенные геологические процессы.

На рассматриваемой территории развиты следующие типы экзогенных геологических процессов: эрозия постоянных и временных водотоков, склоновые процессы, карст и суффозия.

К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек.

Почвенная эрозия (смыв почв) Западного Закамья по сравнению со всей территорией Республики Татарстан развита слабо. Доля эродированных почв составляет 21%. Слабое развитие почвенной эрозии связано с небольшими высотами, довольно плоским рельефом, распространением на больших площадях рыхлых легководопоглощающих песчаных и супесчаных пород.

Овражная эрозия в целом отличается слабым развитием, овражное расчленение составляет в среднем 0,09 км/км2. Относительно слабое развитие овражной эрозии на исследуемой территории связано с совокупностью природных факторов; плоским низменным рельефом; литологическим разрезом, представленным легкопроницаемыми песчаными грунтами, фильтрующими талые, ливневые воды и существенно уменьшающими поверхностный сток.

Боковая и глубинная эрозия рек. Средняя длина размытых участков рек в районе невысокая, что обусловлено литологическим фактором.

В пределах исследуемой территории все реки относятся к равнинным, основными чертами которых являются малые уклоны, относительно спокойное течение и развитие трех типов русел: меандрирующего, бифуркирующего (разветвленного на рукава) и прямолинейного.

Изменение типов русел по всей длине рек носит волнообразный характер, достаточно хорошо коррелирующий с неотектоническими процессами. Там, где русло пересекает положительную структуру, чаще всего наблюдается относительно прямолинейный тип русла.

Оползневые процессы имеют ограниченное распространение. Развитие оползневых процессов обусловлено тем, что неогеновые глины, способствующие оползанию, часто перекрыты мощными отложениями четвертичных песчаных и супесчаных пород, хорошо фильтрующих воду.

Пологосклонный слаборасчлененный рельеф оказывает тормозящее действие на развитие оползневых процессов. Только в тех случаях, когда достаточно близко к поверхности залегают глины и значительно расчленен рельеф, наблюдаются оползни.

Карстовые и суффозионные процессы. Исследуемая территория расположена в зоне распространения карстовых и суффозионных процессов.

Широкое развитие неогеновых и четвертичных отложений, слабое развитие сети поверхностного стока на аллювиальные террасы, сезонные колебания и положение уровня подземных вод выше горизонтов карстующихся пород, гидравлическая связь подземных вод с русловыми и карстовыми водами – все это в целом благоприятствует процессам суффозии, образованию провалов, связанных с вымыванием пластического материала в пустоты.

Непосредственно на территории с. Базарные Матаки оползневые, карстовые и суффозионные процессы не распространены.

Подтопление.

Под подтоплением понимается процесс подъема УПВ выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 2.0-10.0 м). При подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно техногенный тип режима подземных вод.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин р. Актай, дренирующих территорию райцентра. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 2.0-10.0 м).

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

2.8.3. Оценка пригодности территории с. Базарные Матаки для градостроительного освоения.

По характеру инженерно-геологических условий территория райцентра разделена на две неравные части – благоприятную и ограниченно благоприятную.

Территории, пригодные для строительства, приурочены к приводораздельным пространствам, а также к средним и нижним частям склонов. Несущим основанием под фундаменты сооружений служат, главным образом, суглинки. Гидрогеологические условия также благоприятны, т. к. подземные воды вскрыты на достаточно большой глубине – 5-7 м. На этих территориях располагается основная часть села.

Территории, ограниченно пригодные для строительства, – это участки, расположенные на склонах надпойменной террасы, участки берегового уступа и участки, осложненные овражно-балочной сетью, с уклонами рельефа более 10о. Кроме того, к ограниченно пригодным для застройки землям относится пойма р. Актай из-за ее избыточной увлажненности и участков возможного подтопления. Данные территории распространены незначительно и находятся, в основном, вдоль р. Актай и овражно-балочной сети, пересекающей территорию села.

# 3. Экологические ограничения, использованные при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»

При разработке раздела использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:

По атмосферному воздуху:

- ПДК для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов РФ от 30.11.1992;

По природным водам:

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов РФ от 30.11.1992;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

По почвам:

- Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов РФ от 30.11.1992;

По растительному покрову:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. N 200-ФЗ;

- ГОСТ 28329 «Озеленение городов»;

По электромагнитному воздействию:

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);

- Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98,

- Пособие по проектированию городских поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);

По шумовому и вибрационному воздействию:

- Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

По радиоактивному воздействию:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.

# 4. Состояние окружающей среды

При разработке раздела использовались следующие материалы:

- анкетные данные предприятий, предоставленные исполнительным комитетом Алькеевского муниципального района и с. Базарные Мататки;

- письма ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нурлатском районе и г. Нурлат;

- письма Волжско-Камского Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

- письма государственного ветеринарного объединения Алькеевского муниципального района;

- Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за период 2003-2009 гг. и пр.

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

В с. Базарные Матаки состояние атмосферного воздуха определяется, прежде всего, вкладом стационарных (11%) и передвижных источников (89%).

На территории села насчитывается более 30 промышленных, коммунально-складских, транспортных и инженерных объектов, локализованных в северо-западной, северной и северо-восточной промышленных зонах и воздействующих на условия проживания населения.

Подавляющее большинство производственных предприятий представлено объектами пищевой, строительной, агропромышленной и других отраслей. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются МТП ОАО «Красный Восток - Агро», АТП (предприятия III класса опасности с размерами нормативной санитарно-защитной зоны 300 м), ООО РП «Энерготехсервис», Алькеевский участок «Алексеевскдорстрой», автостанция (объекты IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м) и др.

Одной из важнейших экологических проблем райцентра является несоблюдение режима санитарно-защитных зон производственных объектов (МТП ОАО «Красный Восток - Агро», Алькеевский участок «Алексеевскдорстрой» и др.) и размещение в их пределах жилой застройки и дошкольных учебных заведений.

По данным Волжско-Камского Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в с. Базарные Матаки лишь 5 предприятий отчитывается по статистической форме 2-ТП (воздух). Общий объем выбросов загрязняющих веществ от них в 2009 г. составил 185,3 т. На очистку поступило 32,8 т загрязняющих веществ.

В таблице 4.1.3 приведены сведения о выбросах основных загрязняющих веществ атмосферу за 2009 г. в с. Базарные Матаки.

Таблица 4.1.3

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Наименование предприятия | Количество источников выбросов ЗВ | Поступило на очистные сооружения, т | Уловлено, % | Выброшено в атмосферу ЗВ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Из них организованных | Оснащенных ГОУ |  |  |  |
| ОАО «Алексеевскдорстрой» | 18 | 5 | 2 | 31,5 | 73,03 | 93,51 |
| ООО «Актай» | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,89 |
| Базарноматакская ЦРБ | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0,151 |
| ГБУ РТ «Алькилес» | 11 | 5 | 1 | 1,34 | 96,58 | 4,635 |
| ОАО «Красный Восток Агро» | 161 | 7 | 10 | 0 | 0 | 75,099 |
| ИТОГО | 204 | 20 | 13 | 32,8 |  | 185,285 |

Таким образом, наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна с. Базарные Матаки вносят ОАО «Алексеевскдорстрой» и ОАО «Красный Восток Агро».

В таблице 4.1.2 представлены сведения о фоновых концентрациях основных загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе с. Базарные Матаки (данные Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан).

Таблица 4.1.2

Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование ингредиента | Значение концентрации, мг/м3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,220 |
| Диоксид серы | 0,025 |
| Оксид углерода | 2,5 |
| Диоксид азота | 0,074 |
| Оксид азота | 0,028 |
| Сероводород | 0,005 |
| Бенз(а)пирен | 2,6*10-6 |

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей.

В зоне неблагоприятного влияния автотранспорта с. Базарные Матаки оказалось население, проживающее на территориях, примыкающих к улицам Крайнова, Солнечная, Базарная, по которым осуществляется движение грузового транспорта.

Через с. Базарные Матаки с северо-запада на юго-восток проходит автодорога регионального значения III категории, которая пропускает интенсивные транспортные потоки и негативно воздействует на состояние атмосферного воздуха. Свое влияние оказывают и объекты по обслуживанию автотранспорта (АЗС, АГЗС), сосредоточенные на территории райцентра.

На территории с. Базарные Матаки всего зарегистрировано 2635 единиц автотранспортных средств (таблица 4.1.3).

Таблица 4.1.3

Сведения о количестве автотранспортных средств

в с. Базарные Матаки

| Группа автотранспорта | Количество транспорта |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. индивидуального пользования |
| Легковые | 2374 | 2207 |
| Грузовые | 224 | 102 |
| Автобусы | 11 | 3 |
| Специальные автомобили | 26 | - |

Мероприятия по переводу автотранспорта на сжатый природный газ в райцентре выполняются плохо из-за высокой стоимости переоборудования, несоответствия технического состояния эксплуатируемого транспорта условиям переоборудования и отсутствия экономического механизма, стимулирующего предприятия.

Как установлено, на территориях, находящихся в зоне воздействия автотранспорта, эффективна малоэтажная застройка (Маслов, 2002). Большая часть жилой застройки с. Базарные Матаки представлена усадебным типом, что благоприятствует рассеиванию загрязняющих веществ.

С использованием программы «Автомагистраль-город» была проведена оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха транспортных потоков, проходящих через основную улицу райцентра – ул. Солнечная.

Исходные данные для расчетов предоставлены Алькеевским РОВД.

Результаты расчетов представлены в таблице 4.1.4 и приложении 1.

Таблица 4.1.4

Загрязняющие вещества, поступающие от автотранспорта на участке автодороги «Улица Солнечная»

| Вредное вещество | Код | Максимально разовый выброс /сек) |
| --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 2.7186667 0.3978222 0.0646461 0.3335417 0.1600000 0.0027083 0.0080000 0.0413146 0.0063325 0.0000004 |

Таким образом, приоритетными загрязняющими веществами, поступающими от автотранспорта, в с. Базарные Матаки являются оксид углерода, диоксид азота, бензин.

Складывающиеся метеорологические условия могут являться одной из причин, обуславливающих изменения уровня загрязнения атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы рассматриваемой территории характеризуется как низкий (1,8-2,4). Параметры, определяющие потенциал, составляют:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным атмосферной станции Казань) – 46;

- мощность приземных инверсий, км (по данным атмосферной станции Казань) – 0,32;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 22;

- продолжительность туманов, часы – 96.

Низкий потенциал загрязнения атмосферы создает процессы, способствующие рассеиванию выбросов промышленных предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы (Схема территориального планирования Республики Татарстан, утв. Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.12.10 г. № 1136).

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к преобладающим направлениям ветра: юго-западным и южным. Наиболее «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены промышленные предприятия, в наибольшей мере загрязняющие воздушную среду райцентра.

При преобладающих (юго-западных и южных) направлениях ветра селитебные территории расположены с наветренной стороны по отношению к основным промышленным предприятиям райцентра.

## 4.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование

Существующие и перспективные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

В с. Базарные Матаки для централизованного водоснабжения используются подземные источники. На территории села находятся 22 эксплуатационные скважины, за счет которых снабжаются водой население и производственные объекты. Их суммарная современная производительность составляет 2,9 тыс. м3/сут., а условная водопотребность – 2,2 тыс. м3/сут.

Водоснабжение райцентра осуществляется за счет эксплуатации Базарно-Матакского месторождения подземных вод, выделенного в пределах подрайона Волжской плиоценовой палеодолины. Средняя минерализация воды равна 0,3 г/л. Количество забираемой воды составляет около 400 – 650 м3/сут. Эксплуатируется на водоносном (локально-слабоводоносном) плиоценовом терригенном комплексе (N2).

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) Базарно-Матакского месторождения оценены методом моделирования. Здесь рассчитаны ПЭРПВ боковых притоков и южного продолжения палеодолины, не входящих в площадь месторождения.

В соответствии с уровнем прогнозных понижений подземных вод в неогеновом и татарском эксплуатируемых горизонтах, большая часть питания с площади боковых притоков привлекается к прогнозному централизованному водозабору. Влиянием водозабора на южное продолжение палеодолины можно пренебречь.

Величина модуля питания для боковых притоков оценена с учетом оттока питания к водозабору в пределах основной палеодолины и составляет 0,4 л/с/км2, модуль питания при этом равен 2 л/с/км2, а модуль оттока – 1,6 л*с/км2. ПЭРПВ участка боковых притоков при общей площади 227 км2 составят 8 тыс. м3/сут.

Величина модуля питания для южного продолжения палеодолины площадью 100 км2 оценена равной величине питания 2 л*с/км2. ПЭРПВ южного участка составит 17 тыс. м3/сут.

ПЭРПВ Базарно-Матакского месторождения подземных вод составили 440 тыс. м3/сут (таблица 4.2.1). Прогнозные ресурсы поземных вод относятся в категории С2, с жесткостью воды до 7 мг-экв/л.

Таблица 4.2.1

Оцененные прогнозные ресурсы, существующий водоотбор и условная водопотребность

| Название подрайона, участка | Всего ПЭРПВ, тыс. м3/сут | Существующий водоотбор, тыс. м3/сут | Условная потребность, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Базарно-Матакское месторождение | 440 | 2.9 | 2.2 |

Как следует из вышесказанного, оцененные прогнозные эксплуатационные ресурсы в целом по изучаемой территории значительно превышают существующий водоотбор и условную водопотребность. Таким образом, потребность местных водопотребителей может быть удовлетворена полностью за счет ресурсов Базарно-Матакского месторождения подземных вод. Также ресурсы подземных вод Базарно-Матакского месторождения могут быть использованы для переброски за пределы Западного Закамья в другие районы Республики Татарстан, где отсутствуют другие источники водоснабжения.

В соответствии с ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств, в настоящее время составляет 180389 л/сут. (из расчета 31 л на 1 человека в сутки).

Состояние поверхностных вод

Качество водных объектов с. Базарные Матаки формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком.

Поверхностные воды в районе используются, в основном, для технического водоснабжения и частично для орошения. Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения являются подземные воды. Показатели использования вод на различные нужды Алькеевского муниципального района и с. Базарные Матаки представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Показатели использования воды, млн. м3

| Всего | 2,076 |
| --- | --- |
| хозяйственно-питьевые | 1,020 |
| производственные | 0,015 |
| орошение | 0,000 |
| с/х водоснабжение | 1,041 |
| другие | 0,000 |
| Потери при транспортировке | 0,039 |

Объемы забранной воды из поверхностных и подземных источников и их изменения представлены в таблице таблица 4.2.3

Таблица 4.2.3

Динамика объемов забранной воды из природных источников, млн. м3

|  | Единица измерения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество водопользователей | Шт. | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| Забор свежей воды, всего | Млн. м3 | 2,669 | 2,09 | 2,115 | 2,114 | 1,753 | 2,115 | 2,115 |
| из подземных источников | Млн. м3 | 2,669 | 2,09 | 2,112 | 2,076 | 1,715 | 2,075 | 2,115 |
| из поверхностных источников | Млн. м3 | - | - | 0,003 | 0,038 | 0,038 | 0,04 | - |

Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения и производственных целей. Состав вод гидрокарбонатный магниево-кальциевый, с минерализацией 0,3 – 0,5 г/л. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания железа, ввиду кольматации водоприемной части скважин.

Волжско-Камской специализированной инспекцией аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществляется контроль за гидрохимическим состоянием поверхностных вод в контрольных створах и в зонах влияния выпусков. В таблице 4.2.4 представлены сведения о массе загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты Алькеевского муниципального района в 2009 г. (Государственный доклад…, 2010). Приоритетными загрязнителями являются сульфаты, хлориды и азот аммония.

Таблица 4.2.4

Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты

Алькеевского муниципального района и с. Базарные Матаки в 2009 г., т

| Показатель | Значения |
| --- | --- |
| БПК | 0,946 |
| взвешенные вещества | 1,710 |
| нефтепродукты | 0,007 |
| фосфаты | - |
| сульфаты | 3,139 |
| хлориды | 3,139 |
| азот аммония | 2,594 |
| нитраты | 0,231 |
| нитриты | 0,035 |
| СПАВ | - |
| фенолы | - |
| марганец | 0,007 |
| хром | - |
| цинк | - |
| медь | - |

Источниками загрязнения водных объектов с. Базарные Матаки являются неблагоустроенная жилая застройка, сельскохозяйственные и строительные предприятия.

В настоящее время системами централизованного водоснабжения и канализации обеспечена секционная жилая застройка, а также индивидуальная застройка в центральной части райцентра, тогда как основная часть селитебной территории остается неканализованной.

2009 году забор воды в Алькеевском муниципальном районе и с. Базарные Матаки составил 2,115 млн.м3. Основным водопользователем Алькеевского района является Алькеевское МПП ЖКХ (1,002 млн.м3). В поверхностные водные объекты было отведено 0,091 млн. м3 (Государственный доклад..., 2010). Сброс сточных вод осуществляется в р. Актай, которая на сегодняшний момент относится к наиболее загрязненным рекам Волжско-Камского региона. Весь объем сточных вод сбрасывается недостаточно очищенным.

По результатам анализов качества поверхностных вод р. Актай, проведенных в 2009 г. Волжско-Камской СИАК, отмечено значительное уменьшение загрязнения по сравнению с показателями прошлых лет. Так, уровень загрязнения хлоридами снизился в 2 раза, взвешенными веществами – в 4 раза, аммонием и БПК – в 2 раза (таблица 4.2.5).

Таблица 4.2.5

Качество поверхностных вод р. Актай в 2009г.

| Загрязняющее вещество | Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ , мг/л |
| --- | --- |
| нефтепродукты | 0,02 |
| взвешенные вещества | 7,0 |
| сульфаты | 43,9 |
| хлориды | 10,0 |
| фосфаты | 0,1 |
| азот амония | 0,64 |
| нитриты | 0,075 |
| нитраты | 4,02 |
| марганец | 0,1 |
| БПК | 3,9 |
| железо | 0,69 |

Сточные воды от канализованной жилой застройки и предприятий поступают на поселковые БОС «ИП Малафеев А.Н.», которые эксплуатируются со 2-го квартала 2005 г. БОС имеют проектную производительность 250 м3/сут. Загруженность БОС на сегодняшний день составляет 50%. Эффективность работы очистных сооружений в целом составляет 55 – 65 %.

Одной из наиболее действенных мер по охране водных ресурсов Алькеевского района и с. Базарные Матаки от загрязнения, особенно неорганизованными источниками, является выделение водоохранных зон и прибрежных защитных полос для поверхностных вод, выделение и обустройство поясов зон санитарной охраны для водозаборных скважин подземных источников вод и соблюдение особого режима хозяйственного использования данных территории.

## 4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления

Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Загрязнение почвенного покрова территории с. Базарные Матаки обусловлено наличием территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. Наиболее опасными являются загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и полиароматическими углеводородами (в первую очередь бенз(а)пиреном).

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% - выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине фильтрации воды атмосферных осадков.

Сильное загрязнение почв приурочено к территориям предприятий, а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.

Исследования почв по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в ТО Управления Роспотребнадзора в Нурлатском районе на территории с. Базарные Матаки не проводились. Однако можно предположить, что наиболее загрязненными будут являться вышеперечисленные участки.

В настоящее время актуальной также является проблема борьбы с эрозионными процессами.

Почвенный покров также разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

Отходы производства и потребления

Другим источником загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления, несвоевременное удаление и недостаточное обезвреживание которых может привести к ухудшению санитарного состояния территории и является причиной многочисленных заболеваний.

В с. Базарные Матаки все предприятия и жилой сектор являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

По данным Волжско-Камского Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в с. Базарные Матаки обустроено 50 контейнерных площадок (обеспеченность контейнерными площадками составляет 50%), на которых установлено 50 контейнеров (обеспеченность контейнерами составляет 50%).

В 2009 г. в Алькеевском муниципальном районе и с. Базарные Матаки образовалось 201,279 тыс. т отходов (табл. 4.3.1).

Таблица 4.3.1

Данные об образовании отходов в 2009 г.

в Алькеевском районе и с. Базарные Матаки, тыс. т

| Всего отходов | Животноводческие | бытовые | Промышленные, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| 201,279 | 199,836 | 1,249 | 0,194 | 0,00001 | 0,000 | 0,004 | 0,149 | 0,041 |

К промышленным отходам 5-го класса опасности относятся накипь котельная, ботва от корнеплодов и другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий, учебно-воспитательных учреждений, объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, электрические лампы накаливания отработанные и брак.

Отходы 4-го класса опасности – смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, пыль древесная, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Отходы 3-го класса опасности – ветошь промасленная, масла моторные, фильтры, загрязненные нефтепродуктами.

Отходы 2-го класса опасности – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролит и аккумуляторы.

Отходы 1-го класса опасности – отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки, ртутные лампы.

В с. Базарные Матаки реализуется как контейнерная, так и бесконтейнерная схемы сбора и вывоза ТБО службами жилищно-коммунального хозяйства.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории р.ц Базарные Матаки, вывозятся на полигон ТБО площадью 4 га, расположенный в 1,8 км к северо-западу от райцентра. Полигон ТБО введен в эксплуатацию в 2000 г., со сроком эксплуатации, рассчитанным на 17 лет. Проектная мощность полигона составляет 313,6 тыс. м³, годовая мощность – 18,4 тыс. м3. Сведения об объемах отходов, размещенных на полигоне ТБО, представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2

Объемы размещенных ТБО на полигонах и

санкционированных свалках (м3)

| Место размещения полигона | Количество отходов, принятых в 2009 г. |
| --- | --- |
|  | Жилой сектор | Предприятия и организации | Всего |
| с. Базарные Матаки | 4750 | 2558 | 7308 |

В 2009 г. контроль эксплуатации полигонов ТБО выявил следующие нарушения:

- подъездные пути в неудовлетворительном состоянии;

- нарушается технология утилизации отходов;

- имеют место факты горения отходов;

- отсутствие действенной сортировки отходов с целью извлечения вторичных ресурсов;

- отсутствие лицензий по обращению с опасными отходами.

Биологические отходы

Большое значение в оздоровлении санитарно-экологической обстановки с. Базарные Матаки имеет решение вопроса утилизации и захоронения биологических отходов.

Захоронение биологических отходов производится в скотомогильниках. По сведениям Алькеевского райгосветобъединения на территории Алькеевского муниципального района насчитывается 51 скотомогильник, в т.ч. 36 – биотермических ям, 15 – сибиреязвенных скотомогильников. 19 скотомогильников не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям в части благоустройства.

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

Непосредственно на территории с. Базарные Матаки скотомогильники отсутствуют. Ближайшая биотермическая яма находится в 3 км севернее райцентра и соответствует ветеринарно-санитарным требованиям.

На территории райцентра находятся 2 действующих кладбища (общей площадью 5,2 га), СЗЗ которых составляют 50 м:

- кладбище площадью 3,3 га в южной части райцентра, затрагивающее своей санитарно-защитной зоной жилую застройку (0,32 га);

- кладбище площадью 1,9 га в южной части райцентра, не оказывающее негативного воздействия на застройку населенного пункта.

## 4.4. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Акустический режим. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения могут вносить производственно-коммунальные объекты и инженерные сооружения (электроподстанция открытого типа), а также автомобильные потоки.

Серьезным источником акустического воздействия может являться и воздушный транспорт. За южной границей с. Базарные Матаки расположен аэродром. В настоящее время объект законсервирован, однако, как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в письме №04-25/2656 от 26.07.2010 г., в последующем возможно его использование в качестве посадочной площадки для вертолетов.

В соответствии с требованиями п. 9.13 СНиП 32-03-96 «Аэродромы» посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

В настоящее время автомобильный транспорт признан основным источником акустического загрязнения окружающей среды, поэтому требуется проведение специальных шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины. К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль автодорог; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией.

Ввиду отсутствия приборов для измерения шума ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе не осуществляет акустические замеры в с. Базарные Матаки. В связи с этим возможное шумовое воздействие автодорог, по которым осуществляется движение автотранспорта райцентра, было определено в соответствии с методикой, предложенной в СНиП II-12-77 «Защита от шума».

Шумовой характеристикой потоков наземных транспортных средств является эквивалентный уровень звука (дБА) на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы (колеи) движения (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов, поэтому принятые в соответствии со СНиП II-12-77 расчетные шумовые характеристики транспортных потоков составляют 73 дБА.

Уровни звука на территории жилых кварталов, прилегающих к автодорогам, определялись по следующей формуле:

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел,

где  LА экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LА экр - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;

LА зел - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА.

Дискомфортные по шуму условия проживания наблюдаются также на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям (ул. Солнечная, Базарная, Крайнова).

Таблица 4.4.1

Шумовая характеристика улично-дорожной сети с. Базарные Матаки и ее влияние на жилую застройку

| Автодороги | Шумовая характеристика автомобильных дорог, дБА | Снижение уровня звука расстоянием между источником шума* и расчетной точкой* *, дБА | Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА | Снижение уровня звука экранам на пути распространения звука, дБА | Итого | Требуемое снижение уровня шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка по ул. Солнечная (справа) | 73 | 4 | - | 12 | 57 | 2 |
| Усадебная застройка по ул. Срлнечная (слева) | 73 | 7 | - | 12 | 54 | - |
| Усадебная застройка по ул. Базарная (справа) | 73 | 3 | - | 12 | 58 | 3 |
| Усадебная застройка по ул. Базарная (слева) | 73 | 5 | - | 12 | 56 | 1 |
| Усадебная застройка по ул. Крайнова (справа) | 73 | 6 | - | 12 | 55 | - |
| Усадебная застройка по ул. Крайнова (слева) | 73 | 4 | - | 12 | 57 | 2 |

*- середина проезжей части

**- линия застройки

Как видно из таблицы 4.4.1, жилая застройка, расположенная вдоль автодорог, находится в зоне акустического дискомфорта, которая изменяется от 56 до 58 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам).

В настоящее время жилая застройка, расположенная вдоль ул. Солнечная, Базарная и Крайнова, недостаточно удалена от источников шума и не защищена полосами зеленых насаждений, поглощающими выбросы загрязняющих веществ и снижающими уровень шумового воздействия.

Относительно защищенной от шумового воздействия транспортных потоков является застройка усадебного типа, находящаяся на расстоянии более 10 м от дорог (в качестве шумовых экранов приняты заборы и изгороди усадебных участков, снижающих уровень звука приблизительно на 5,7-12 дБА). Однако этого недостаточно для снижения уровня шума до требуемых величин.

На участке жилой застройки усадебного типа, расположенной вдоль автодорог, необходимо дополнительно организовать однорядную полосу зеленых насаждений при шахматной посадке деревьев внутри полосы (снижение уровня звука составит 4-5 дБА).

Радиационно-гигиеническая обстановка. Радиационная обстановка на территории с. Базарные Матаки формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60% и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов  (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории с. Базарные Матаки характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (5-9 мкР/час).

На территории райцентра отсутствуют радиационно-опасные объекты, поэтому уровень загрязнения почв радиоизотопами (стронций-90 и цезий-137) является очень низким (коэффициент загрязнения менее 0,50).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения в с. Базарные Матаки должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с Управлением Роспотребнадзора Республики Татарстан.

Несмотря на отсутствие на территории с. Базарные Матаки радиационно-опасных объектов, производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должны проводиться анализ связанных с этим причин и затем – необходимые защитные мероприятия.

Электромагнитные излучения. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения для райцентра являются передающие антенно-фидерные устройства.

Уровни электромагнитного поля от антенно-фидерных устройств в ближайших зданиях меньше предельно-допустимого уровня и не представляют опасности для населения.

Так же и сточниками электромагнитного излучения на территории села являются линии связи, ЛЭП, электроподстанция открытого типа. Влияние электромагнитных факторов также обусловлено передающими радиотехническими объектами, размещение которых проводится только после расчетов санитарно-защитных зон, зон ограничения застройки и далее с последующим проведением контрольных измерений напряженности электромагнитного поля в зоне их влияния.

В настоящее время в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Нурлатском районе сведений о превышении предельно-допустимого уровня электрических и магнитных полей источниками электромагнитного излучения в с. Базарные Матаки нет.

## 4.5. Состояние и охрана озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий с. Базарные Матаки участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время благоустройство территории райцентра находится на низком уровне, отсутствует сформированная система зеленых насаждений. Озелененные территории общего пользования представлены парком им. Ленина в центральной части. Озеленение санитарно-защитных зон предприятий и автодорог отсутствует.

Ближайшие участки лесных массивов (защитные леса лесного фонда) примыкают к границе райцентра с западной стороны, также сохранился естественный покров в пойме р. Актай.

Площадь озелененных территорий с. Базарные Матаки составляет 109,1 га (без учета внутриквартального, приусадебного озеленения и озеленения вдоль дорог). По видам использования в с. Базарные Матаки выделяются следующие категории озелененных территорий (ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»):

Озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха;

Озелененные территории специального назначения – огороды, залуженная пойма р. Актай, кладбища, лесопосадки.

Таблица 4.5.1.

Структура озелененных территорий с. Базарные Матаки

| Наименование класса | Исходный год |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Озелененные территории общего пользования |
| Парк им. Ленина | 1,5 | 0,1 |
| Итого | 1,5 | 0,1 |
| Озелененные территории специального назначения |
| Огороды | 20,2 | 1,2 |
| Залуженная пойма р. Актай | 75,9 | 4,5 |
| Кладбища | 5 | 0,3 |
| Лесопосадки | 6,5 | 0,4 |
| Итого | 107,6 | 6,4 |
| Итого | 109,1 | 6,5 |

Обеспеченность населения райцентра зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 2,6 м2/чел. (из расчета: 15000 м2 на 5819 чел.), что не соответствует нормативному значению показателя 10 м2/чел. (СНиП 2.07.01-89*).

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (без учета внутриквартального, приусадебного озеленения и озеленения вдоль дорог) составляет 6,5 % при установленном нормативе 40 % (СНиП 2.07.01-89*).

Загрязнение окружающей среды вызывает неспецифические ответные реакции у растений, здесь произрастающих, что выражается в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками этого служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Отмечаются повреждения зеленых насаждений механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности.

## 4.6. Особо охраняемые природные территории

Непосредственно в границах с. Базарные Матаки и на сопредельных землях особо охраняемые природные территории отсутствуют.

На территории Алькеевского муниципального района выделены 2 ООПТ, которые находятся на значительном удалении от с. Базарные Матаки:

- Памятник природы регионального значения «Река Малый Черемшан», утвержденный Постановлением СМ ТАССР от 10 января 1978 г. № 25, Постановлением КМ РТ от 29 декабря 2005 г. № 644;

- Памятник природы регионального значения «Татарско-Ахметьевское торфяное болото», утвержденный Постановлением СМ ТАССР от 29 декабря 1985 г. № 683, Постановлением КМ РТ от 29 декабря 2005 г. № 644.

## 4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения с. Базарные Матаки

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения.

В настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто автономное, связанное с индивидуальными способностями организма. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов.

В таблицах 4.7.1, 4.7.2 приведены основные санитарно-демографические параметры населения с. Базарные Матаки.

Таблица 4.7.1.

Санитарно-демографические параметры населения

с. Базарные Матаки

| № | Показатели | Базарные Матаки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 9,2 | 11,2 | 11,1 | 12,4 |
| 2 | Общая смертность | 16,1 | 17,2 | 17,7 | 16,8 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 20,9 | 0 | 0 | 15,3 |
| 4 | Естественный прирост | -6,9 | -6,9 | -7,4 | -4,4 |

Таблица 4.7.2.

Санитарно-демографические параметры детского населения с. Базарные Матаки

| № | Возрастная группа детей | Базарные Матаки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Дети до 1 года | 175 | 205 | 261 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 3664 | 3629 | 3549 |
| 3 | Подростки 15-17 лет | 1129 | 1058 | 1025 |

Как видно из представленных данных, в городе за 2009 год наблюдается отрицательный (-4,4) естественный прирост, как и за весь период с 2006 по 2009 г.

На состояние смертности и рождаемости воздействуют многие социально-экономические факторы. Среди них значительное влияние на состояние здоровья населения оказывает санитарно–эпидемиологическое благополучие населения, включая:

- общее состояние здоровья населения;

- уровень и качество медицинского обслуживания населения села;

- состояние здоровья населения;

- уровень инфекционной заболеваемости;

- состояние и качество питьевой воды;

- уровень и качество питания населения;

- состояние объектов пищевой промышленности;

- состояние объектов торговли;

- состояние условий труда;

- санитарно-гигиеническое состояние детских дошкольных учреждений;

- санитарно-гигиеническое состояние школ;

- санитарно–гигиеническое состояние условий отдыха и дополнительного образования;

- состояние иммунопрофилактики населения;

- санитарно-гигиеническое состояние лечебно-профилактических учреждений;

- работа в очагах инфекционных заболеваний;

- профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция;

- наличие объектов коммунально-бытового обслуживания.

Общее состояние здоровья населения

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней среди основных возрастных групп населения, предоставленные Базарно-Матакской центральной районной больницей, отражены в таблице 4.7.3. Как следует из этих данных, наиболее частыми являются болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, травмы, отравления. Также следует отметить большие показатели, связанные с осложнением беременности, родов и послеродового периода и заболеваемость перинатального периода.

Таблица 4.7.3

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения

с. Базарные Матаки (на 1000 населения)

| Наименование классов заболеваний | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и старше) |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по всем классам заболеваний | 929,8 | 1040,4 | 992,6 | 911,0 | 1019,9 | 1113,0 | 1105,3 | 1005,6 | 1032,6 | 1194,3 | 1127,2 | 1292,6 | 711,5 | 863,3 | 827,8 | 1247,0 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паразитарные болезни | 3,7 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 19,9 | 4,6 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | - | - | 0,9 | - | 0,06 | 11,7 | 0,08 |
| Острые инфекции в/д путей | 20,9 | 32,8 | 22,2 | 98,7 | 62,0 | 93,3 | 63,3 | 215,2 | 47,1 | 46,0 | 43,4 | 176,5 | 9,3 | 18,3 | - | 98,8 |
| Грипп | - | - | - | 1,7 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,9 | - | - | - | 2,1 |
| Сальмонеллезы | 0,18 | 0,1 | 0,9 | 0,09 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | - | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,06 | - | - |
| Вирусный гепатит | 0,09 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 5,4 | 4,3 | 7,9 | 7,0 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 2,0 |
| Новообразования | 23,8 | 23,9 | 25,3 | 26,4 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | - | 31,9 | 31,5 | 33,2 | 4,8 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм | 12,0 | 14,8 | 16,9 | 14,3 | 29,7 | 36,3 | 40,9 | 40,5 | 6,8 | 26,1 | 27,5 | 36,0 | 6,7 | 8,6 | 10,5 | 10,4 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 30,2 | 31,3 | 29,2 | 25,5 | 35,8 | 33,5 | 34,6 | 28,4 | 46,0 | 58,8 | 65,3 | 40,0 | 27,4 | 28,7 | 25,3 | 34,5 |
| Психические расстройства | 26,3 | 18,0 | 24,3 | 35,0 | 4,4 | 4,3 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 8,1 | 2,5 | 10,7 | 33,7 | 33,8 | 29,8 | 61,8 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 18,1 | 19,3 | 18,5 | 15,0 | 24,1 | 22,5 | 26,6 | 15,7 | 32,8 | 38,4 | 30,1 | 27,3 | 15,2 | 17,1 | 15,7 | 20,2 |
| Болезни глаза и его придатков | 30,1 | 36,6 | 35,5 | 36,8 | 48,4 | 48,1 | 46,4 | 59,7 | 82,5 | 106,1 | 115,2 | 124,8 | 20,8 | 28,5 | 27,1 | 37,9 |
| Болезни системы уха и сосцевидного отростка | 16,7 | 23,3 | 22,6 | 53,5 | 22,8 | 26,6 | 26,4 | 34,6 | 52,5 | 70,2 | 70,5 | 80,0 | 11,9 | 18,9 | 18,2 | 80,5 |
| Болезни системы кровообращения | 98,2 | 106,7 | 108,2 | 122,2 | 22,6 | 17,1 | 19,2 | 20,2 | 61,3 | 57,1 | 57,6 | 80,0 | 121,0 | 132,5 | 132,8 | 211,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Болезни органов дыхания | 145,4 | 179,1 | 194,7 | 213,5 | 309,3 | 370,4 | 411,8 | 432,2 | 272,4 | 285,7 | 244,1 | 379,5 | 92,0 | 123,9 | 139,8 | 224,2 |
| Болезни органов пищеварения | 69,1 | 89,3 | 66,8 | 84,5 | 68,1 | 128,8 | 116,5 | 120,0 | 113,9 | 111,0 | 110,9 | 117,0 | 65,4 | 77,9 | 76,6 | 107,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 18,9 | 23,6 | 21,5 | 22,9 | 34,5 | 38,6 | 39,1 | 34,6 | 30,6 | 48,2 | 46,4 | 49,7 | 13,8 | 18,1 | 15,5 | 26,9 |
| Болезни костно-мышечной системы | 40,9 | 54,3 | 54,4 | 61,5 | 24,5 | 24,3 | 19,5 | 15,2 | 59,1 | 41,6 | 45,6 | 58,5 | 43,6 | 62,6 | 63,2 | 103,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 54,9 | 67,4 | 67,8 | 66,8 | 36,5 | 42,2 | 41,4 | 40,2 | 53,3 | 68,6 | 84,2 | 74,1 | 59,8 | 73,5 | 72,9 | 103,8 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 7,8 | 7,2 | 5,2 | 6,7 | 6,5 | 4,9 | 5,2 | 7,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 22,7 | 20,0 | 21,8 | 16,0 | 72,8 | 49,6 | 45,4 | 45,0 | 111,0 | 107,8 | 142,7 | 71,2 | 2,1 | 6,0 | 7,5 | 9,1 |
| Осложнение беременности, родов и п/родового периода | 73,6 | 101,3 | 83,9 | 23,2 | - | - | - | 0,3 | 2,4 | 12,0 | 3,6 | 4,8 | 73,2 | 113,5 | 83,5 | 42,2 |
| Заболеваемость перинатального периода | 148,7 | 134,7 | 116,3 | 1,2 | 148,7 | 134,7 | 116,3 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 71,7 | 59,7 | 57,8 | 62,6 | 41,6 | 26,1 | 29,5 | 46,4 | 43,1 | 52,2 | 56,7 | 78,0 | 82,0 | 68,5 | 63,8 | 93,7 |

Как показывает анализ данных Базарно-Матакской центральной районной больницы, распространенность болезней среди населения с. Базарные Матаки в 2009 г. снизилась и составила 911,0 на 1000 населения (в 2008 г. – 992,6). Основное снижение наблюдалось среди детского населения – 1005,6 на 1000 населения (в 2008 г. – 1105,3). По другим возрастным группам отмечен рост заболеваний, составивший среди подростков 1292,6 на 1000 населения (в 2008 г. – 1127,2), взрослого населения – 1247,0 (в 2008 г. – 827,8).

Первое место в общей структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания (в 2009 г. – 213,5 на 1000 населения). За ними следуют болезни системы кровообращения (122,2 на 1000 населения) и острые инфекции верхних дыхательных путей (98,7 на 1000 населения).

В структуре заболеваний среди различных групп населения:

- среди детей (0-14 лет) в 2009 г. лидировали болезни: органов дыхания (432,2 на 1000 населения), острые инфекции верхних дыхательных путей (215,2 на 1000 населения), органов пищеварения (120,0 на 1000 населения).

- среди подростков (15-17 лет) в 2009 г. наиболее распространенными также являлись болезни органов дыхания (379,5 на 1000 населения); за ними следовали острые инфекции верхних дыхательных путей (176,5 на 1000 населения); болезни глаза и его придаточного аппарата (124,8 на 1000 населения).

- среди взрослых (18 лет и старше) наиболее распространенными являлись болезни органов дыхания (в 2009 г. – 224,2 на 1000 населения), системы кровообращения (211,3 на 1000 населения), а также болезни органов пищеварения (107,6 на 1000 населения).

Таким образом, анализ частоты инфекционных и соматических болезней в динамике с оценкой медико-демографических показателей характеризует экологическую ситуацию (состояние атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы) рассматриваемой территории.

Уровень и качество медицинского обслуживания населения

Показатели здоровья населения зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, мощностью медицинских учреждений, их эффективному использованию. Данные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представлены в таблице 4.7.5.

Таблица 4.7.5.

Уровень и качество медицинского обслуживания

населения с. Базарные Матаки

| Характеристика показателя | Базарные Матаки |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей |
| врачей | 13,4 | 13,8 | 15,7 |
| средних медработников | 87,7 | 83,9 | 82,9 |
| Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей | 52,0 | 48,6 | 46,7 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) на 1000 жителей | 149,0 | 149,7 | 149,7 |
| Средняя занятость койки в году | 348 | 344 | 342 |
| Среднее пребывание больного на койке | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
| Оборот койки | 35,7 | 34,4 | 35,0 |
| Число жителей на 1 койку | 193 | 206 | 208 |

Как следует из таблицы, в с. Базарные Матаки в 2009 году обеспеченность врачами составила 15,7 на 1000 жителей, средними медицинскими медработниками – 82,9 на 1000 жителей. Этот факт говорит о недостаточности медицинского персонала.

## 4.8. Комплексная оценка территории с. Базарные Матаки по природно-антропогенным и техногенным показателям

Для анализа экологической ситуации с. Базарные Матаки была проведена комплексная оценка территории, определяющая состояние окружающей среды в зависимости от совокупности воздействия положительных и отрицательных факторов.

Методика комплексной оценки

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели.

Природно-антропогенные показатели:

факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- ограничения по рельефу;

факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- площади зеленых насаждений (посадок, лугов, пастбищ и т. д.);

- площади водных объектов.

Техногенные показатели

факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- площадь застройки и садов в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и других объектов;

- дорожная сеть;

- застройка на территории развития эрозионных процессов.

Комплексная оценка экологической обстановки территории с. Базарные Матаки проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 4.8.1.). Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой из функциональных зон, исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения района (селитебно-рекреационный, селитебный, сельскохозяйственно-селитебный, сельскохозяйственно-рекреационный, сельскохозяйственный, селитебно-производственный и сельскохозяйственно-производственный).

Таблица 4.8.1.

Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку экологической обстановки районов с. Базарные Матаки

|  | 1С/Х | 2С/Х | 3С/Х | 4 С/Х/П | 5С/Х | 6С/Х | 7С/Х | 8 С/Х/С | 9С/П | 10 С/Р | 11 С/Х | 12 С/Х/Р | 13С | 14С | 15 С/Х/С | 16 С/Х/Р | 17 С/Х/С | 18 С/Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| техногенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилая застройка в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| территория коллективных садов в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| территория усадебной застройки в водоохранных зонах поверхностных водных объектов | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| территория застройки в зоне развития эрозионных процессов | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| общая протяженность дорог | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Природно-антропогенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь территории эрозионных процессов | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| территория водных объектов | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| территория озеленения | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Сельскохозяйственные объекты | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |

| С/Х | сельскохозяйственный район |
| --- | --- |
| С/Х/П | сельскохозяйственно-производственный район |
| С/Х/С | сельскохозяйственно-селитебный район |
| С/П | селитебно-производственный район |
| С/Р | селитебно-рекреационный район |
| С/Х/Р | сельскохозяйственно-рекреационный район |
| С | селитебный район |

Для комплексной оценки территория города была поделена на 18 районов, каждый из которых анализировался отдельно по показателям (табл. 4.8.2.). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 4.8.3.).

Расчет общей комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.

В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (так называемые факторы воздействия), найденная площадь умножается на весовой коэффициент.

Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по 5-ти балльной шкале (причем сравнение осуществляется независимо по территориям селитебного, производственного и рекреационного значения). Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:

(max – min)/5

Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.

Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок всех видов показателей и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.

На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений  на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;

2 балла – критическая экологическая обстановка;

1 балл – кризисная экологическая обстановка.

Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на карта-схеме, выполненной в масштабе 1:5 000.

Таблица 4.8.2.

Комплексная оценка территории с. Базарные Матаки по техногенным и природно-антропогенным показателям (количественная оценка)

|  | 1С/Х | 2С/Х | 3С/Х | 4 С/Х/П | 5С/Х | 6С/Х | 7С/Х | 8 С/Х/С | 9С/П | 10 С/Р | 11 С/Х | 12 С/Х/Р | 13С | 14С | 15 С/Х/С | 16 С/Х/Р | 17 С/Х/С | 18 С/Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| техногенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилая застройка в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 14,50 | 14,90 | 0,00 | 0,10 | 2,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| территория коллективных садов в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территория усадебной застройки в водоохранных зонах поверхностных водных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 17,90 | 0,00 | 4,20 | 35,40 | 0,30 | 0,00 | 4,10 | 0,30 | 0,00 |
| территория застройки в зоне развития эрозионных процессов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,70 | 6,60 | 0,00 | 1,10 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,20 | 0,00 |
| общая протяженность дорог | 1,80 | 1,80 | 2,80 | 2,60 | 1,50 | 2,30 | 2,80 | 2,10 | 5,00 | 4,50 | 3,80 | 4,30 | 5,60 | 8,00 | 3,60 | 2,60 | 3,60 | 2,60 |
| природно-антропогенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь территории эрозионных процессов | 1,40 | 3,39 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 46,80 | 0,40 | 23,70 | 53,60 | 30,10 | 7,90 | 41,10 | 1,80 | 37,39 | 3,70 | 1,80 | 19,40 |
| территория водных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,90 | 1,50 | 0,00 | 14,10 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| территория озеленения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 3,10 | 2,50 | 0,00 | 15,90 | 14,60 | 39,10 | 1,00 | 7,60 | 15,00 | 2,90 | 1,30 | 25,30 | 1,00 | 1,70 |
| сельскохозяйственные объекты | 154,80 | 154,90 | 149,60 | 147,90 | 148,80 | 151,50 | 153,80 | 128,50 | 21,60 | 31,10 | 149,30 | 97,40 | 0,50 | 65,20 | 152,40 | 110,30 | 103,60 | 148,90 |

| С/Х | сельскохозяйственный район |
| --- | --- |
| С/Х/П | сельскохозяйственно-производственный район |
| С/Х/С | сельскохозяйственно-селитебный район |
| С/П | селитебно-производственный район |
| С/Р | селитебно-рекреационный район |
| С/Х/Р | сельскохозяйственно-рекреационный район |
| С | селитебный район |

Таблица 4.8.3.

Комплексная оценка территории с. Базарные Матаки по техногенным и природно-антропогенным показателям

(качественная оценка)

|  | 1С/Х | 2С/Х | 3С/Х | 4 С/Х/П | 5С/Х | 6С/Х | 7С/Х | 8 С/Х/С | 9С/П | 10 С/Р | 11 С/Х | 12 С/Х/Р | 13С | 14С | 15 С/Х/С | 16 С/Х/Р | 17 С/Х/С | 18 С/Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| техногенные показатели | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| жилая застройка в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| территория коллективных садов с санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| территория усадебной застройки в водоохранных зонах поверхностных водных объектов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| территория застройки в зоне развития эрозионных процессов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сумма дорог | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| природно-антропогенные показатели | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| площадь территории эрозионных процессов | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| территория водных объектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| территория озеленения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| сельскохозяйственные объекты | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |

| С/Х | сельскохозяйственный район |
| --- | --- |
| С/Х/П | сельскохозяйственно-производственный район |
| С/Х/С | сельскохозяйственно-селитебный район |
| С/П | селитебно-производственный район |
| С/Р | селитебно-рекреационный район |
| С/Х/Р | сельскохозяйственно-рекреационный район |
| С | селитебный район |

| Экологическая обстановка территории |  |
| --- | --- |
| Благоприятная экологическая обстановка |  |
| Условно благоприятная экологическая обстановка |  |
| Удовлетворительная экологическая обстановка |  |
| Критическая экологическая обстановка |  |
| Кризисная экологическая обстановка |  |

На следующем этапе была разработана схема экологических конфликтов с. Базарные Матаки для последующего определения и территориальной привязки природоохранных мероприятий.

Анализ полученных результатов

По результатам анализа современного состояния и охраны окружающей среды с. Базарные Матаки были выделены основные конфликты, зафиксированные на территории райцентра: участки жилой застройки в санитарно-защитных зонах промышленных и других объектов; участки застройки в зонах природных ограничений (табл. 4.8.4.). Конфликты были отображены в виде ареалов на схеме с. Базарные Матаки масштаба 1:5000.

Таблица 4.8.4

Анализ использования территории в зоне конфликтов

| Конфликты | Территория, га | Общая жилая площадь, тыс. м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунально-складских объектов | 52,4 | 26,9 | 1016 |
| Садово-огородные участки в санитарно-защитных зонах | 12,2 | 6,3 | - |
| Застройка в водоохраной зоне | 66,7 | 34,2 | 1294 |
| Застройка на территории природных ограничений | 33,1 | 16,9 | 642 |

Как показал анализ схемы экологических конфликтов, на сегодняшний день около 52,4 га (3,1%) жилой застройки расположено в санитарно-защитных зонах. В нарушение требований законодательства в СЗЗ объектов также попадают образовательные учреждения, садово-огородные участки горожан. Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в райцентре.

По итогам проведения комплексной оценки территории с. Базарные Матаки были получены следующие результаты:

По природно-антропогенным показателям:

Благоприятная экологическая обстановка – районы № 9,12,16;

Условно благоприятная экологическая обстановка – районы № 10,13,14;

Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 4,8,17;

Критическая экологическая обстановка – районы № 1,2,5,6,15,18;

Кризисная экологическая обстановка – районы № 3,7,11.

По техногенным показателям:

Благоприятная экологическая обстановка – районы № 1-8,11,15-18;

Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 12;

Критическая экологическая обстановка – район №14;

Кризисная экологическая обстановка – районы № 9,10,13.

Сельскохозяйственные районы №1,2,5,6 в северной части с. Базарные Матаки и район №18, расположенный в южной части райцентра, характеризуются критической экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям и благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям. Критическая экологическая обстановка обусловлена наличием сельскохозяйственных объектов и отсутствием водных объектов на территориях районов.

Сельскохозяйственные районы №3,7,11 расположенные в северо-восточной и восточной частях с. Базарные Матаки, характеризуются кризисной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям и благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям. Данная ситуация объясняется отсутствием стационарных источников загрязнения и наличием участков с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (около 40%).

Сельскохозяйственно-производственный район № 4 расположен на северо-западе населенного пункта. Район характеризуется  благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. На территории района отсутствуют водные объекты и озелененные территории.

Сельскохозяйственно-селитебные районы № 8 и 17 в западной и южной частях райцентра характеризуются благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной – по природно-антропогенным показателям. Это связано с отсутствием стационарных источников загрязнения, но в то же время - с отсутствием озелененных территорий общего пользования и водных объектов.

Селитебно-производственный район № 9 в центральной части райцентра характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и благоприятной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Район отличается высокой плотностью жилой застройки, низким процентом озеленения и наличием производственных объектов, в санитарно-защитные зоны которых попадает часть жилой застройки района.

Селитебно-рекреационный район № 10, расположенный в центральной части с. Базарные Матаки, характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным показателям и условно благоприятной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Это связано с высокой плотностью жилой застройки и наличием производственных объектов, в СЗЗ которых попадает часть жилой застройки и озелененных территорий общего пользования района.

Сельскохозяйственно-рекреационный район № 12, находящийся в западной части райцентра, характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и благоприятной – по природно-антропогенным показателям. В районе около 30% территории попадает в водоохранную зону р. Актай и около 10% расположено в зоне развития эрозионных процессов.

Селитебные районы № 13 и 14 в центральной части села характеризуются условно благоприятной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям, а также кризисной и критической обстановкой соответственно по техногенным показателям. Это связано с высокой плотностью жилой застройки, низким процентом озеленения общего пользования и наличием производственных объектов, в СЗЗ которых попадает часть жилой застройки районов.

Сельскохозяйственно-селитебный район № 15 в юго-восточной части райцентра характеризуется благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и критической – по природно-антропогенным показателям. Это связано с отсутствием стационарных источников загрязнения, а также с наличием территорий, находящихся в зоне развития эрозионных процессов (около 25%).

Сельскохозяйственно-рекреационный район № 16, расположенный в юго-западной части райцентра, характеризуется благоприятной экологической обстановкой как по техногенным, так и по природно-антропогенным показателям.

## 4.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (2004) к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004), Водным кодексом Российской Федерации (2006), Лесным кодексом Российской Федерации (2006) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности.

Согласно законодательным требованиям при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

### 4.9.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

предприятия первого класса – 1000 м;

предприятия второго класса – 500 м;

предприятия третьего класса – 300 м;

предприятия четвертого класса – 100 м;

предприятия пятого класса – 50 м;

В с. Базарные Матаки расположены производственные и коммунально-складские объекты III – V классов опасности, размеры санитарно-защитных зон которых представлены в приложении 2. Подавляющая часть производств относится к IV и V классам.

Таблица 4.9.1.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона производственных и иных объектов | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Санитарно-защитная зона скотомогильника | В СЗЗ скотомогильника запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П. Гульченко) |

### 4.9.2. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Ширина водоохраной зоны озер устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы для поверхностных водных объектов в с. Базарные Матаки устанавливаются для: р. Актай – 200 м и 50 м соответственно; приток р. Актай, протекающий по оврагу Вершина Актая – 50 м, озера и пруды – 50 м. Береговая полоса водных объектов с. Базарные Матаки составляет 20 м.

Таблица 4.9.2.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| ВОЗ | В границах ВОЗ запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области ООС. | Водный кодекс РФ |
| ПЗП | В границах ПЗП наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ |

### 4.9.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для источников водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны, на использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин с. Базарные Матаки не выделены. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 первый пояс ЗСО подземных источников водоснабжения должен быть ограничен радиусом не менее 30 м, т.к. подземные воды на территории водозабора являются защищенными. Необходимо проведение работ по определению границ второго и третьего поясов.

Таблица 4.9.3.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора). закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

### 4.9.4. Санитарные разрывы автомобильных дорог.

Для дороги регионального значения 3 категории – «Алексеевское – Высокий Колок» в соответствии со СНиП 2.07.01-89* устанавливается санитарный разрыв в размере 100 м.

К дорогам регионального значения 4 категории относятся следующие автомобильные дороги: «Базарные Матаки - Болгар», «Базарные Матаки - Мамыково», «Базарные Матаки – Чувашское Шапкино». Для них устанавливается санитарный разрыв в 50 м.

Режим использования санитарных разрывов устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 4.8.4.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

### 4.9.5. Санитарный разрыв и охранная зона трубопроводов

В южной части с. Базарные Матаки подходит магистральный газопровод высокого давления 1 класса диаметром 330 мм и давлением 55 атм., для которого устанавливается санитарный разрыв 150 м. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальный размер санитарного разрыва установлен в соответствии с приложением № 1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона 25 м. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Также в с. Базарные Матаки подходит межпоселковый газопровод высокого давления, который огибает райцентр с северной, западной и южной сторон. Диаметр его составляет 225 мм, давление равно 6 атм. Санитарный разрыв для этого газопровода устанавливается в размере 7 м.

Таблица 4.8.5.1.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |
| Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов» (утв. Мин. топлива и энергетики РФ 30.12.1993) |

### 4.9.6. Охранные зоны воздушных линий электропередач

На территории с. Базарные Матаки протянуты линии электропередач (ВЛ – 10 КВ, 35 КВ и 110 КВ), для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны размером 10 м (10 КВ), 15 м (35 КВ) и 20 м (110 КВ).

Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Таблица 4.9.6.1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

# 5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана

Генеральным планом с. Базарные Матаки запланировано размещение на территории райцентра новой жилой и общественной застройки, выделены дополнительные территории под размещение предприятий, предложены мероприятия по перефункционированию ряда производственных и инженерных объектов (подробнее см. разделы 6.1, 6.2).

Одновременно предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды на территории райцентра. Улучшение экологической обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут являться условием устойчивого социально-экономического и экологического развития рассматриваемой территории.

## 5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана

Атмосферный воздух

В период строительства основное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действующими гигиеническими нормативами, не ожидается.

После завершения строительства основным источником выбросов в атмосферный воздух останется автотранспорт (двигатели работающих автомобилей).

Поверхностные и подземные воды

В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные воды будет, прежде всего, связано с загрязнением бассейна р. Актай, а также озер, расположенных на территории райцентра, взвешенными веществами, поступающими с поверхностным стоком в результате проведения земляных работ. Наибольшая интенсивность этих процессов возможна в период весеннего снеготаяния, однако, это загрязнение можно оценить как незначительное из-за кратковременности поступления загрязнений, ограниченных периодом интенсивного весеннего таяния снега.

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строительной деятельностью, также будет способствовать увеличению площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ.

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка

Шумовое и вибрационное воздействие на территории райцентра в период строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов. Перед началом строительства необходимо проведение расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений непосредственно при застройке.

Кратковременность проведения строительных работ также позволяет сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилых зонах. Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места строительства.

При эксплуатации объектов не прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать существенное вибрационное воздействие. Вибрация будет обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, бытовых приборов и т.д. Оборудование должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, изложенным в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличению шумовых нагрузок выше предельно допустимого уровня, тем более что воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта).

Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов. Величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, подпункт 2.6.).

В период строительства причин для изменения радиационной обстановки нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность объектов, планируемых к размещению на территории проектирования, также не повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные излучения от которых регламентируются соответствующей документацией.

Почвенный покров

При проведении строительных работ негативное воздействие на почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отходов на прилегающий почвенный покров.

В соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых земель. Поскольку строительство будет вестись постадийно (одновременно будет строиться только часть из запланированных сооружений), общее количество единовременно хранящихся отходов составит незначительную величину, что предотвратит необходимость увеличения мест временного хранения отходов, как в количественном, так и в площадном отношении.

Большинство видов образующихся строительных отходов будут инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы бетона, отходы ПГС и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захламления территории, поэтому в данный период основное внимание должно быть уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной утилизации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по окончании строительства.

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопровождаться в первую очередь:

- нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ремонту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь системы водопотребления и водоотведения);

- загрязнением и захламлением отходами, образующимися в результате эксплуатации объектов;

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Растительный покров

Планируемое благоустройство с. Базарные Матаки будет способствовать улучшению экологического состояния данной территории. Тем не менее, как в период строительства, так и в период эксплуатации объектов на территории райцентра растительный покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории.

Здоровье населения с. Базарные Матаки

В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье населения, связанное:

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники;

- с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвенном покрове;

- с организацией свалок строительного мусора;

- с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, ЭМИ, радиационная обстановка).

Необходимо отметить, что соблюдение всех установленных требований и норм позволит защитить население от возможного негативного воздействия и способствовать улучшению качества окружающей среды и здоровья жителей.

# 6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Базарные Матаки

Генеральным планом с. Базарные Матаки предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды в селе.

Данные мероприятия разработаны в соответствии со схемой современного использования территории, схемой границ зон с особыми условиями использования территории с учетом нормативных документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП II–12–77 «Защита от шума»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр.

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Базарные Матаки включают:

- перефункционирование и оптимизацию производства на промышленных и коммунально-складских объектах;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- безопасность населения от электромагнитного излучения;

- обеспечение радиационной безопасности населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

## 6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия

Направление территориального и пространственного развития с. Базарные Матаки предполагается осуществлять на территориях, свободных от экологических ограничений.

Наиболее благоприятными для развития селитебных территорий являются участки, расположенные в северном и северо–восточном направлениях по отношению к исторически сложившемуся существующему населенному пункту.

В перспективе развитие с. Базарные Матаки предполагается на живописных территориях, обрамленных лесным массивом, в западном и северо–западном направлениях.

Проектом предусматривается застройка новых жилых районов домами усадебного типа.

Каркасом населенного пункта служит транспортная инфраструктура. Селитебную территорию с. Базарные Матаки разделяет автодорога регионального значения. В целях улучшения микроклимата на жилых территориях и исключения транзитного автотранспорта через населенный пункт в мероприятиях Схемы территориального планирования Республики Татарстан предлагается вынос автодороги регионального значения «Алексеевское – Высокий Колок» в северо–восточном направлении за пределы с. Базарные Матаки.

Существующий отрезок  автодороги «Алексеевское – Высокий Колок», проходящей через населенный пункт по ул.Солнечная, войдет в состав транспортной сети с. Базарные Матаки.

Главными улицами села Базарные Матаки являются ул. Крайнова и ул. Нагорная, на протяжении которых формируются общественно–деловые территории различного функционального назначения.

По ул. Нагорная с севера на юг расположены объекты  административно–делового, торгового назначения, объекты образования и воспитания, культовые сооружения.

По ул. Крайнова расположен общественно–деловой центр, а также объекты здравоохранения и спортивные объекты.

Генеральным планом предлагается организация развитой системы озеленения села. Основным коридором озелененных территорий общего пользования послужит пойма р. Актай, которая будет соединена с общественными и жилыми территориями системой бульваров и скверов. Озелененные территории общего пользования будут насыщены объектами общественного назначения, прогулочными аллеями, цветниками, водными бассейнами. На территории существующего населенного пункта возникнут небольшие скверы и площадки для игр детей.

Для улучшения экологического состояния существующего населенного пункта предлагается осуществить перефункционирование ряда промышленных и коммунально-складских предприятий на резервные территории, расположенные южнее технического коридора магистрального газопровода. На освободившихся территориях предлагается разместить недостающие объекты социальной инфраструктуры и зеленые насаждения.

## 6.2. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов

Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на промышленных и коммунально-складских объектах направлены на разрешение конфликтов, связанных с нарушениями режима в зонах действия экологических ограничений (таблица 6.2.1.).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны (кроме объектов V класса опасности) с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Кроме того, санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Таблица 6.2.1.

Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов, намеченных генеральным планом с. Базарные Матаки

| №№ по ГП | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные территории |
| 69 | Аммиачная база | Не действ | Перефункционирование территории |  | На первую очередь |
| 71 | Гаражи | Не действ | Территории, резервируемые под размещение предприятий не выше V класса опасности | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На первую очередь |
| 77 | Зерноток (ОАО «Красный Восток - Агро») | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* Перефункционирование 3 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 78 | Инкубатор | Не действ | Перефункционирование территории |  | На первую очередь |
| 80 | Комбикормовый завод КВ-АГРО | 100 | Оптимизация производства, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* Перефункционирование 1 жилого дома усадебного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
| 81 | Кормовая база (ОАО «Красный Восток – Агро») | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* Перефункционирование 1 жилого дома усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 82 | Молокоприемный пункт ООО «Актай» | 50 | Перебазирование на новые территории, резервируемые под размещение пищевых производств | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 83 | МСО «Сельхозстрой» | Не действ | Территории, резервируемые под размещение предприятий не выше V класса опасности | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На первую очередь |
| 86 | ООО «Строитель и К» | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 87 | ООО «Трансдорстрой» | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 90 | Производственная база (ООО «Элигия») | 50 | Перебазирование на новые территории | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 92 | Склад ЖКХ (Малафеев А.Н.) | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 93 | Склад Райпо (Алькеевское Райпо) | 50 | Перебазирование на новые территории, резервируемые под размещение пищевых производств | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 94 | СПКС «Заготпром», магазин «Заготпром» (Татпотребсоюз) | 50 | Перебазирование на новые территории, резервируемые под размещение пищевых производств | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 95 | Столярный цех (Ахметов Ф.Ф.) | Не действ | Территории, резервируемые под размещение предприятий не выше V класса опасности | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На первую очередь |
| 96 | Хлебопекарня, магазин «Хлеб» | 50 | Перебазирование на новые территории, резервируемые под размещение пищевых производств | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 97 | Хозяйственный двор ОАО «Красный Восток-Агро» | 300 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 98 | Хозяйственный двор (Давлетшин Р.З.) | 100 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 99 | Хозяйственные постройки | 100 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 100 | Хозяйственные постройки | 100 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 101 | Хозяйственные постройки | 100 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 102 | Цех по выделке шкур | Не действ | Перефункционирование территории |  | На первую очередь |
| 106 | АЗС (ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт») | 100 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до 50 м* | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
| 107 | Алькеевский участок ОАО «Алексеевскдорстрой» (Министерство транспорта и дорожного хозяйства) | 100 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до 50 м* Перефункционирование 1 жилого дома усадебного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
| 108 | Гаражи (ООО «Актай») | 50 | Перефункционирование территории |  | На расчетный срок |
| 109 | Гаражи | 50 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | На расчетный срок |
| 110, 111 | МТП, АТП (ОАО «Красный Восток – Агро») | 300 | Оптимизация производства, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до 100 м путем сокращения территории предприятия* Перефункционирование 18 жилых домов усадебного типа и 1 детского сада | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
| 115 | Котельная | Не действ | Перефункционирование территории |  | На первую очередь |
| 118 | ООО «Алькеевоспецстрой» | 100 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
| 119 | Районная эксплуатационная газовая служба | 100 | Оптимизация, с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки* | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
|  | Электроподстанция | 300 | Реконструкция объекта (перевод в закрытый тип) с целью сокращения размеров СЗЗ до 50 м. |  | На расчетный срок |
|  | Автостанция | 100 | Организация отстойно–разворотной площадки, с соблюдением СЗЗ 50 м Перефункционирование территории жилой застройки (2 участка усадебного типа), попадающие в 50 м СЗЗ | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | На расчетный срок |
|  | Автодорога регионального значения «Болгар – Высокий Колок» | 100 | Строительство объездной автодороги севернее с. Базарные Матаки |  | На первую очередь |

* Оптимизация объекта, производства промышленных и коммунально-складских территорий:

- Уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- Внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду;

- Сокращение территории объекта.

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных генеральным планом с. Базарные Матаки, необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:

- экологическое страхование;

- страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;

- добровольное медицинское страхование населения.

Варианты компенсационных мероприятий:

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель.

6.3. Охрана воздушного бассейна

В целях сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Генеральным планом предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных мероприятий, предусматривающих:

- развитие нового жилищного строительства с. Базарные Матаки в северном направлении на удалении от производственных предприятий;

- благоустройство и озеленение территорий промышленных предприятий (Алькеевский участок ОАО «Алькеевскдорстрой», комбикормовый завод, ООО «Строитель и К», МТП, АТП, и др.), их санитарно-защитных зон (показатель озелененности территории на уровне не менее 20%) и автодорог пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- оптимизацию транспортной системы.

Инженерно-технические и технологические мероприятия включают:

- совершенствование системы очистки выбросов от предприятий с. Базарные Матаки;

- полную газификацию объектов теплоэнергетики;

- осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;

- обеспечение автотранспортных средств моторным топливом с улучшенными экологическими характеристиками не ниже классов «Евро-4» и «Евро-5».

Основными организационно-административными мероприятиями в области охраны атмосферного воздуха являются:

- осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта с. Базарные Матаки в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, в том числе для установления санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

- проведение мониторинговых исследований за состоянием атмосферного воздуха в производственных, жилых и рекреационных зонах райцентра.

6.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Архитектурно-планировочные мероприятия Генерального плана включают:

- озеленение прибрежной части р. Актай с созданием рекреационной зоны.

Инженерно-технические и технологические мероприятия предусматривают:

- организацию поверхностного стока с учетом рельефа и назначением используемой территории;

- эффективную работу очистных сооружений с установкой современного оборудования;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- доведение уровня обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- ремонт и реконструкцию устаревших водопроводных и канализационных сетей;

- подключение новой жилой застройки к системам централизованного водоснабжения и водоотведения.

Организационно-административные мероприятия включают:

- установление границ II и III поясов санитарной охраны водозаборных скважин в с. Базарные Матаки с последующим соблюдением их режима;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом;

- соблюдение установленных режимов в водоохранных зонах, прибрежных защитных и береговых полосах поверхностных водных объектов с. Базарные Матаки;

- разработку проектов нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты и организацию лабораторного контроля за качеством сбрасываемых сточных вод на основных предприятиях с. Базарные Матаки;

- обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества (из расчета 217000 л на 7000 человек в сутки), которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90).

6.5. Инженерное благоустройство территории

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- вертикальная планировка территории;

- регулирование и отвод поверхностного стока;

- проведение мониторинговых исследований за эрозионными процессами;

- организация поверхностного стока и увеличение посевов многолетних трав в целях укрепления склонов;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

6.6. Организация санитарной очистки и охрана почв территории п.г.т. Куйбышевский Затон

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

- очистка территории райцентра от снега и льда с помощью снегоуборочных машин с вывозом за пределы села на специально отведенную для снега площадку, рекомендуется приобретение плавильной установки снега (размещение площадки и плавильной установки предлагается за пределами райцентра, точное местоположение необходимо согласовать с ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нурлатском районе);

- надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой дополнительных 70 водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- организация приемных пунктов вторичного сырья и внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы развития райцентра.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. (при проектировании малоэтажной застройки с использованием земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции).

6.7. Шумозащитные мероприятия

Для принятия градостроительных решений необходимо разработать шумовую карту с. Базарные Матаки с указанием конкретных необходимых шумозащитных мероприятий на каждом участке с превышением предельно допустимого уровня шума. Размещение новой жилой застройки и жилых домов в существующих районах должно проводиться после оценки шумового загрязнения и возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения от шума.

Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия:

- для предприятий и организаций–источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработке проектов санитарно-защитных зон должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня  шума;

- реконструкция электроподстанции в закрытый тип в связи с влиянием ее санитарно-защитной зоны на жилую застройку;

- оптимизация транспортной системы.

Мероприятия по защите от акустического воздействия транспортных потоков включают:

- создание шумозащитного озеленения;

- звукоизоляцию окон;

- использование акустических экранов.

Генеральным планом предлагается установка акустических экранов (изгородей высотой 2 – 2,5 м) вдоль ул. Крайнова, Базарная и Солнечная со стороны жилых домов.

6.8. Безопасность населения от электромагнитного излучения

В Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения (ЭМИ):

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от источников электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.

6.9. Обеспечение радиационной безопасности населения

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки к расчетному сроку Генерального плана не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов в с. Базарные Матаки с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

6.10. Формирование природно-экологического каркаса территории

Создание устойчиво развивающихся населенных пунктов основывается на разработке природно-экологических каркасов.

Формирование природно-экологического каркаса осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети, с расчленением застройки, выделением за ее пределами зеленых поясов и обширных «природных зон» (Москва-Париж…, 1997).

В структуру природно-экологического каркаса с. Базарные Матаки входят следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

- ключевые территории;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем. К ним относятся прилегающие к райцентру леса, которые являются одними из главных связующих звеньев в экологической системе и играют существенную роль в поддержании экологического равновесия в рамках регионального природного комплекса.

Экологические коридоры связывают между собой ключевые территории и буферные зоны в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса.

Экологические коридоры представлены территориями природного, природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют, главным образом, транзитные и защитные функции.

Природными коридорами являются река Актай, ручьи, озера, природно-антропогенными коридорами - озеленение оврагов, антропогенными – озеленение улиц и дорог.

Буферные зоны природно-экологического каркаса представлены  парками, бульварами, озеленением санитарно-защитных зон. Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к утрате и деградации природной среды.

В целом следует отметить, что экологическое равновесие может быть достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно эксплуатируемых, экстенсивно используемых и особо охраняемых территорий (Основные направления…, 2003).

Система зеленых насаждений

Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена идее архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории села в целом.

Генеральным планом предлагается организация прогулочно-пешеходной зоны в прибрежной части реки Актай. Существующий общественный центр и центр района нового строительства будут связаны бульварами с прогулочной парковой зоной.

Помимо устройства зеленых насаждений общего пользования генеральным планом предлагается озеленить следующие участки селитебной территории:

  - улицы, наиболее загруженные транспортом, в том числе и грузовым;

  - жилую территорию и пешеходные бульвары.

Кроме этого, генеральным планом с. Базарные Матаки предусматривается озеленение санитарно-защитных зон вокруг производственных, коммунально-складских, транспортных и инженерных объектов.

Непрерывная система зеленых насаждений должна обеспечить удобные озелененные пешеходные связи между всеми планировочными элементами.

По видам использования в с. Базарные Матаки выделяются следующие категории озелененных территорий:

- озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – скверы, бульвары, парки;

- озелененные территории специального назначения – коллективные сады, кладбища, озеленение дорог и санитарно-защитных зон.

Данные о структуре зеленого фонда с. Базарные Матаки на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 6.10.1.

Таблица 6.10.1

Структура озелененных территорий с. Базарные Матаки

| Наименование класса | На первую очередь (в существующих границах) | На первую очередь (в проектируемых границах) | На расчетный срок (в проектируемых границах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Озелененная территория общего пользования | 212,2 | 12,6 | 215,7 | 12,6 | 285,1 | 16,8 |
| скверы, бульвары, парки | 212,2 | 12,6 | 215,7 | 12,6 | 285,1 | 16,8 |
| Озеленение территория специального назначения | 159,5 | 9,5 | 159,5 | 9,3 | 220,9 | 12,9 |
| Озеленение санитарно-защитных зон | 154,3 | 9,2 | 154,3 | 9,0 | 213,5 | 12,5 |
| Кладбища | 5,2 | 0,3 | 5,2 | 0,3 | 7,4 | 0,4 |
| Итого | 371,7 | 22,1 | 375,2 | 21,9 | 506,0 | 29,7 |

Площадь озелененных территорий общего пользования в существующих границах на I очередь составит 326,5 кв.м/чел. при нормативном уровне не менее 10 кв.м/чел.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в с. Базарные Матаки составит 29,7 % (без учёта внутриквартального и приусадебного озеленения), нормативный показатель - 40 % согласно СНиП 2.07.01-89*.

Ориентировочные стоимости запланированных работ по озеленению с. Базарные Матаки на первую очередь представлены в таблице 6.10.2.

Таблица 6.10.2

Стоимость планируемых работ по озеленению территорий с. Базарные Матаки (на первую очередь)

| Озеленение | Площадь, га | Стоимость озеленения, тыс. руб./га (в ценах на 2001г.) | Сумма, т. руб. (в ценах на 2001г.) | Стоимость озеленения, тыс. руб../га (в ценах на 2011г.) | Сумма, т. руб. (в ценах на 2011г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В существующих границах |
| Озелененные территории общего пользования | 210,7 | 626,6 | 132020,4 | 2982,5 | 628417,1 |
| Озелененные территории специального назначения | 154,3 | 185,85 | 28676,66 | 884,6 | 136500,9 |
| ИТОГО | 365,0 |  | 160697,06 |  | 764918,01 |
| В проектных границах |
| Озелененные территории общего пользования | 214,2 | 626,6 | 134213,4 | 2982,5 | 638856,0 |
| Озелененные территории специального назначения | 154,3 | 185,85 | 28676,66 | 884,6 | 136500,9 |
| ИТОГО | 368,5 |  | 162890,09 |  | 775356,83 |

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

# Список литературы

- Бакин О. В. Сосудистые растения Татарстана / О. В. Бакин, Т. В. Рогова, А. П. Ситников. – Казань: Издательство КГУ, 2000 г.;

- Батыев С.Г., Ступишин А.В. «Географическая характеристика административных районов Татарской АССР». – Казань: Изд-во Казанского университета, 1972 г.;

- Гимадеев М.М., Щеповских А.И. «Современные проблемы охраны атмосферного воздуха». - Казань, 1997 г.;

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды РТ в 1996-2007 гг. - Казань, 1997 – 20010 г.;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий РТ.- Казань: Изд-во «Магариф», 1998 г.;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий РТ (издание второе).- Казань: Изд-во «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ. - Казань: Изд-во Казанского унив-та,1993 г.;

- Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник/Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: «Логос», 2004 г.;

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Лисицын Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организация здравоохранения. – М.:,1987, т.1.;

- Маслов Н.В. Градостроительная экология. - М.: Высш. шк., 2002 г.;

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. - М: «Инкомбук», 1997.-173 с.;

- Сизов А. П. Оценка качества городских земель в системе их мониторинга / А. П. Сизов // Известия АН. Серия географическая. – М.: 2002. - № 4.- С. 74-85.

# Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией с. Базарные Матаки и Алькеевского муниципального района, предприятиями, ведомствами по энергоресурсам;

- Генеральный план с. Базарные Матаки, Пояснительная записка, Казань., 1990 г.; проектный институт «Татаргражданпрект»;

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях на участке строительства по объекту: «топографическая съемка в М 1:5000 р.п. Базарные Матаки Алькеевского района», Казань, 1989 г.; КазТИСИЗ;

- Инженерно-геологическая оценка территории с. Базарнве Матаки, выполненная ОАО «КАМТИСИЗ». – Н.Челны, 2010 г.;

- Инженерно-геологическая оценка территории Спасского муниципального района, выполненная ОАО «КАМТИСИЗ». – Н.Челны, 20010 г.;

- Почвенная карта Татарской АССР. Масштаб 1:600 000. - Казань, 1985 г.;

- Справочник проектировщика. Градостроительство. –Стройиздат, Москва, 1978 г.;

- Статистический сборник «Охрана окружающей среды, 1998».-Казань, 1999 г.;

- Строительство объектов 1-го и 2-го пускового комплексов 1-й очереди и ряда перспективных объектов горно-спортивного оздоровительного комплекса «Свияжск» / ОВОС и ООС // Пояснительная записка, том 1. – Казань: ООО «ЭКОЭКСПЕРТ», 2003 г.;

# Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель при рекультивации».- М., 1985.

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования при рекультивации земель».- М., 1983.

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Минприроды РФ, 1995.

- ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».

- Положение о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Нижняя Кама»/ Елабуга, 2004 – 19 с.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Госкомэкология России, 2000.

- Постановление Кабинета Министров РТ № 312 «О сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств» от 19.05.1995 г.

- СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве».- М., 1987.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"/ Министерство здравоохранения РФ.-М., 2001 - 91 с.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»/ Министерство здравоохранения РФ.- М., 2002 – 22 с.

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»/ Министерство здравоохранения РФ.- М., 2009.

- СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ»/ Министерство здравоохранения РФ.- М., 1985.

- СНиП II-12-77* «Защита от шума» /Госстрой России. - М., 1978.-49 c.

- СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».- М.,1991.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»/Госстрой России. - М., 1994.-64 с.

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»/ Минстрой России.- М.,1996.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» / Госстрой России.-М.,1999.-57 с.

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы» / Минстрой России. – М., 1997.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 24.06.1995 г.

# Приложение

Приложение 1

Автомагистраль-город

====================

Программа реализует алгоритмы, заложенные в "Методике определения

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения

атмосферы городов, Санкт-Петербург, 1999г.

Расчетные формулы

-----------------

Перегон

-------

Ml(i) =  Ml1(i) + Ml2(i)

Ml1(i) = (L-L(och1))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk1 * rvk1), г/с

Ml2(i) = (L-L(och2))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk2 * rvk2), г/с

где :

Ml(i)     - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали при

непрерывном движении транспортного потока, г/с

Ml1(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали

движущимся автотранспортом по правому направлению

движения, г/с

Ml2(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали

движущимся автотранспортом по левому направлению

движения, г/с

Mk(i)     - пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества

автотранспортом k-й группы для городских условий

эксплуатации, г/км

Gk1,Gk2   - интенсивность движения автотранспорта k-й группы по

правому и левому направлениям движения, 1/час

rvk1,rvk2 - поправочные коэффициенты, учитывающие среднюю скорость

движения транспортного потока на правом и левом направлении

L         - протяженность участка магистрали, км

L(och1)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором

правого перекрестка, км

L(och2)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором

левого перекрестка, км

Перекресток (правый, левый)

---------------------------

Mп(i) = P/40 * Nц * SUM(Mпk(i) * Gпk) / 60, г/с

где :

Mп(i)  - выброс i-го загрязняющего вещества в зоне перекрестка, г/час

Mпk(i) - выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортом k-й группы,

находящимся в очереди у запрещающего сигнала светофора, г/мин

Gпk    - количество автотранспорта k-й группы, находящегося в очереди

у светофора за 20 минут

Nц     - количество циклов действия запрещающего сигнала светофора

за 20 минут

P      - продолжительность действия запрещающего сигнала светофора, мин

Примечание. 1.Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их

трансформации в атмосферном воздухе в оксид и диоксид

азота производится в соотношении:

M(m)NO2 = 0.8 * M(m)NOx

M(m)NO  = 0.13 * M(m)NOx

2.Для оксидов азота значение rv принимается постоянным

и равным 1 до скорости 80 км/час.

3.Суммирование выбросов производится по всем группам

автотранспорта, принимающим участие в дорожном движении.

4.Для автотранспорта с бензиновыми двигателями выбросы

углеводородов нормируются по бензину, с дизельными

двигателями - по керосину, с газобалонными двигателями -

по метану.

5.Расчет выбросов соединений свинца производится в

случае использования в городе этилированного бензина.

------------------------------------

Н.п.: Базарные Матаки

Доля этилированного бензина в общем потреблении бензина: 0.00

Магистраль: Солнечная

Номер магистрали: 1

Участок магистрали: ул солнечная

Номер участка магистрали: 1

Источник выброса:  перегон

Номер источника выброса: 1

правое направление

------------------

L=2.000 [км]

L(och2)=0.0000 [км]

Легковые

Gk1=79 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=19.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2-0)/3600*19*79*0.75=0.6254167 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2-0)/3600*1.8*79*1=0.0632 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2-0)/3600*1.8*79*1=0.01027 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.75

Mk=2.10 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2-0)/3600*2.1*79*0.75=0.069125 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=0.065 [г/км]

Ml1(SO2)=(2-0)/3600*0.065*79*0.75=0.0021396 [г/сек]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.0060 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2-0)/3600*0.006*79*0.75=0.0001975 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000017 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000017*79*0.75=0.0000001 [г/сек]

Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы

Gk1=19 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=69.40 [г/км]

Ml1(CO)=(2-0)/3600*69.4*19*0.75=0.5494167 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2-0)/3600*2.9*19*1=0.0244889 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2-0)/3600*2.9*19*1=0.0039794 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.75

Mk=11.50 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2-0)/3600*11.5*19*0.75=0.0910417 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=0.200 [г/км]

Ml1(SO2)=(2-0)/3600*0.2*19*0.75=0.0015833 [г/сек]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.0200 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2-0)/3600*0.02*19*0.75=0.0001583 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000045 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000045*19*0.75=0 [г/сек]

Автобусы карбюраторные

Gk1=2 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=97.60 [г/км]

Ml1(CO)=(2-0)/3600*97.6*2*0.75=0.0813333 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2-0)/3600*5.3*2*1=0.0047111 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2-0)/3600*5.3*2*1=0.0007656 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.75

Mk=13.40 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2-0)/3600*13.4*2*0.75=0.0111667 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=0.320 [г/км]

Ml1(SO2)=(2-0)/3600*0.32*2*0.75=0.0002667 [г/сек]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.0300 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2-0)/3600*0.03*2*0.75=0.000025 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000064 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000064*2*0.75=0 [г/сек]

Грузовые дизельные

Gk1=31 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=8.50 [г/км]

Ml1(CO)=(2-0)/3600*8.5*31*0.75=0.1097917 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2-0)/3600*7.7*31*1=0.1060889 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2-0)/3600*7.7*31*1=0.0172394 [г/сек]

Углеводороды (керосин)

rvk1=0.75

Mk=6.00 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2-0)/3600*6*31*0.75=0.0775 [г/сек]

Сажа (C)

rvk1=0.75

Mk=0.300 [г/км]

Ml1(C)=(2-0)/3600*0.3*31*0.75=0.003875 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=1.250 [г/км]

Ml1(SO2)=(2-0)/3600*1.25*31*0.75=0.0161458 [г/сек]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.2100 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2-0)/3600*0.21*31*0.75=0.0027125 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000065 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000065*31*0.75=0.0000001 [г/сек]

Грузовые газобалонные на природном газе

Gk1=4 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=39.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2-0)/3600*39*4*0.75=0.065 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2-0)/3600*2.6*4*1=0.0046222 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2-0)/3600*2.6*4*1=0.0007511 [г/сек]

Углеводороды (метан)

rvk1=0.75

Mk=1.30 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2-0)/3600*1.3*4*0.75=0.0021667 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=0.180 [г/км]

Ml1(SO2)=(2-0)/3600*0.18*4*0.75=0.0003 [г/сек]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.0020 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2-0)/3600*0.002*4*0.75=0.0000033 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000020 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.000002*4*0.75=0 [г/сек]

------------------------------------

левое направление

-----------------

L=2.000 [км]

L(och1)=0.0000 [км]

Легковые

Gk2=64 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.75

Mk=19.00 [г/км]

Ml2(CO)=(2-0)/3600*19*64*0.75=0.5066667 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2-0)/3600*1.8*64*1=0.0512 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2-0)/3600*1.8*64*1=0.00832 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.75

Mk=2.10 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2-0)/3600*2.1*64*0.75=0.056 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.75

Mk=0.065 [г/км]

Ml2(SO2)=(2-0)/3600*0.065*64*0.75=0.0017333 [г/сек]

Формальдегид

rvk2=0.75

Mk=0.0060 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2-0)/3600*0.006*64*0.75=0.00016 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.75

Mk=0.0000017 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000017*64*0.75=0 [г/сек]

Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы

Gk2=21 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.75

Mk=69.40 [г/км]

Ml2(CO)=(2-0)/3600*69.4*21*0.75=0.60725 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2-0)/3600*2.9*21*1=0.0270667 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2-0)/3600*2.9*21*1=0.0043983 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.75

Mk=11.50 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2-0)/3600*11.5*21*0.75=0.100625 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.75

Mk=0.200 [г/км]

Ml2(SO2)=(2-0)/3600*0.2*21*0.75=0.00175 [г/сек]

Формальдегид

rvk2=0.75

Mk=0.0200 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2-0)/3600*0.02*21*0.75=0.000175 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.75

Mk=0.0000045 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000045*21*0.75=0 [г/сек]

Автобусы карбюраторные

Gk2=1 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.75

Mk=97.60 [г/км]

Ml2(CO)=(2-0)/3600*97.6*1*0.75=0.0406667 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2-0)/3600*5.3*1*1=0.0023556 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2-0)/3600*5.3*1*1=0.0003828 [г/сек]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.75

Mk=13.40 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2-0)/3600*13.4*1*0.75=0.0055833 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.75

Mk=0.320 [г/км]

Ml2(SO2)=(2-0)/3600*0.32*1*0.75=0.0001333 [г/сек]

Формальдегид

rvk2=0.75

Mk=0.0300 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2-0)/3600*0.03*1*0.75=0.0000125 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.75

Mk=0.0000064 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000064*1*0.75=0 [г/сек]

Грузовые дизельные

Gk2=33 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.75

Mk=8.50 [г/км]

Ml2(CO)=(2-0)/3600*8.5*33*0.75=0.116875 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2-0)/3600*7.7*33*1=0.1129333 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2-0)/3600*7.7*33*1=0.0183517 [г/сек]

Углеводороды (керосин)

rvk2=0.75

Mk=6.00 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2-0)/3600*6*33*0.75=0.0825 [г/сек]

Сажа (C)

rvk2=0.75

Mk=0.300 [г/км]

Ml2(C)=(2-0)/3600*0.3*33*0.75=0.004125 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.75

Mk=1.250 [г/км]

Ml2(SO2)=(2-0)/3600*1.25*33*0.75=0.0171875 [г/сек]

Формальдегид

rvk2=0.75

Mk=0.2100 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2-0)/3600*0.21*33*0.75=0.0028875 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.75

Mk=0.0000065 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.0000065*33*0.75=0.0000001 [г/сек]

Грузовые газобалонные на природном газе

Gk2=1 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.75

Mk=39.00 [г/км]

Ml2(CO)=(2-0)/3600*39*1*0.75=0.01625 [г/сек]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2-0)/3600*2.6*1*1=0.0011556 [г/сек]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2-0)/3600*2.6*1*1=0.0001878 [г/сек]

Углеводороды (метан)

rvk2=0.75

Mk=1.30 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2-0)/3600*1.3*1*0.75=0.0005417 [г/сек]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.75

Mk=0.180 [г/км]

Ml2(SO2)=(2-0)/3600*0.18*1*0.75=0.000075 [г/сек]

Формальдегид

rvk2=0.75

Mk=0.0020 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2-0)/3600*0.002*1*0.75=0.0000008 [г/сек]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.75

Mk=0.0000020 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2-0)/3600*0.000002*1*0.75=0 [г/сек]

------------------------------------

Номер источника выброса: 1

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 | 2.7186667 0.3978222 0.0646461 0.3335417 0.1600000 0.0027083 0.0080000 0.0413146 0.0063325 0.0000004 |

Источник выброса:  левый перекресток

Номер источника выброса: 2

P=0.00 [мин]

Nц=0.0 [циклов]

------------------------------------

Источник выброса:  правый перекресток

Номер источника выброса: 3

P=0.00 [мин]

Nц=0.0 [циклов]

------------------------------------

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ   Дата расчета:  18.02.2011

===================================   Время расчета: 14:40:34

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 | 2.7186667 0.3978222 0.0646461 0.3335417 0.1600000 0.0027083 0.0080000 0.0413146 0.0063325 0.0000004 |

Приложение 2

Санитарно-защитные зоны объектов с. Базарные Матаки

| №№ по ГП | Наименование объекта | Отрасль производства | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По данным проектов СЗЗ | Нормативная СЗЗ |  |
| 4 | Административное здание и автостоянка ГАИ | автостоянка |  | 25 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 |
| 48 | Оптовый рынок | Универсальный рынок |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч 7.1.12 п. 6 |
| 69 | Аммиачная база (ОАО «Агрохимсервис») | Не действует |  |  |  |
| 71 | Гаражи | Не действует |  |  |  |
| 72-74 | ГБУ «Алькилес», ГЬУ «Алькеевское лесничество» | Заготовка леса |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.5 п. 2 |
| 77 | Зерноток (ОАО «Красный Восток - Агро») | Хранилище зерна |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 п. 1 |
| 78 | Инкубатор | Не действует |  |  |  |
| 79 | Кирпичный завод | Не действует |  |  |  |
| 80 | Комбикормовый завод КВ-АГРО |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 81 | Кормовая база (ОАО «Красный Восток – Агро») | Склад сена |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.14 п. 2 |
| 82 | Молокоприемный пункт ООО «Актай» | Заготовка молока |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.8 п. 6 |
| 83 | МСО сельхозстрой | Не действует |  |  |  |
| 84 | МТМ (ОАО «Красный Восток - Агро») | Не действует |  |  |  |
| 85 | МТФ | Не действует |  |  |  |
| 86 | ООО «Строитель и К» | склад строительных материалов |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.14 п. 1 |
| 87 | ООО «Трансдорстрой» | Строительные и транспортные услуги |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.14 п. 1 |
| 88 | ООО РП «Энерготехсервис» (ООО ПО Татэнергосервис г. Казань) | Электромонтажные работы |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.2 п. 7 |
| 90 | Производственная база (ООО «Элигия») | склад строительных материалов |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.14 п. 1 |
| 92 | Склад ЖКХ (Малафеев А.Н.) | Гаражи |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 |
| 93 | Склад Райпо (Алькеевское Райпо) |  |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.14 п..3 |
| 94 | СПКС «Заготпром», магазин «Заготпром» (Татпотребсоюз) | Заготовка с/х продукции и утильсырья |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.14 п. 7 |
| 95 | Столярный цех (Ахметов Ф.Ф.) | Не действует |  |  |  |
| 96 | Хлебопекарня, магазин «Хлеб» | 800 шт/сутки |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 п. 6 |
| 97 | Хозяйственный двор (ОАО «Красный Восток – Агро») | Гаражи |  | 300 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 п. 9 |
| 98 | Хозяйственный двор (Давлетшин Р.З.) |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.4. п.5 |
| 99 | Хозяйственные постройки |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 100 | Хозяйственные постройки |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 101 | Хозяйственные постройки |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 102 | Цех по выделке шкур | Не действует |  |  |  |
| 103 | Автосервис (ЧП Давлетшин) |  |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. .7.1.12 п. 5 |
| 104 | АГЗС (ООО «Автогаз») |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 5 |
| 106 | АЗС (ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт») |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 5 |
| 107 | Алькеевский участок ОАО «Алексеевскдорстрой» (Министерство транспорта и дорожного хозяйства) | Строительство и обслуживание дорог |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 108 | Гаражи (ООО «Актай») |  |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 |
| 109 | Гаражи |  |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 |
| 110 | МТП, АТП (ОАО «Красный Восток – Агро») |  |  | 300 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 п. 9 |
| 111 | МТП, АТП (ОАО «Красный Восток – Агро») |  |  | 300 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.11 п. 9 |
| 114 | КОС, КНС |  |  | 200 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.2 |
| 118 | ООО «Алькеево спецстрой» | Прокладка и строительство газопроводов |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 119 | Районная эксплуатационная газовая служба |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 121 | АЗС |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 5 |
| 122 | Элеватор |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.8 п. 1 |
|  | Электроподстанция | Открытого типа |  | 300 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.10 |
|  | Автостанция |  |  | 100 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 4 |
|  | ГРС |  |  | 300 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.1 п. 28 |
|  | Кладбища |  |  | 50 м | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 п. 3 |